###### ПРИЛОЖЕНИЕ №1

###### к решению Совета сельского

Услинский сельсовет муниципального

района  Стерлитамакский район

от  07.08. 2015г. № 367

Программа

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

села Верхние Услы

муниципального района Стерлитамакский район

Республики Башкортостан на период

2015-2020 годы и на перспективу до 2025 года

том i   программный документ

«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры села Верхние Услы сельского поселения Услинский сельсовет муниципального района СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН на период                              до 2025 года»

cОДЕРЖАНИЕ

1.  	Паспорт Программы	6

2. характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры………………………………………………..8

2.1.	Анализ существующего состояния системы водоснабжения………………………8

2.1.1. Институциональная структура водоснабжения…………………………………........8

2.1.2. Характеристика системы водоснабжения……………………………………………8

2.1.3.Балансы мощности и ресурса. Доля поставки ресурса по приборам учета...…….9

2.1.4.Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности	10

2.1.5.Качество поставляемого ресурса	10

2.1.6 Тарифы на коммунальные ресурсы………………………………………………… .11

2.1.7.Надежность работы системы	11

2.1.8.Технические и технологические проблемы в системе	11

2.1.9.Воздействие на окружающую среду	11

2.2.Анализ существующего состояния системы водоотведения	12

2.2.1.Институциональная структура водоотведения………………………...…………...12

2.2.2.Характеристика системы водоотведения……………………………………………12

2.2.3.Балансы мощности и ресурса. Доля поставки ресурса по приборам учета...…...13

2.2.4.Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности	14

2.2.5.	Качество поставляемого ресурса	14

2.2.6Тарифы на коммунальные ресурсы…………………………………………………...14

2.2.7.Надежность работы системы	14

2.2.8.Технические и технологические проблемы в системе	14

2.2.9. Воздействие на окружающую среду	14

2.3. Анализ существующего состояния системы теплоснабжения	15

2.3.1. Институциональная структура теплоснабжения	15

2.3.2. Характеристика системы теплоснабжения	15

2.3.3. Балансы мощности и ресурса. Доля поставки ресурса по приборам учета...…..17

2.3.4. Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности	17

2.3.5. Качество поставляемого ресурса	17

2.3.6 Тарифы на коммунальные ресурсы………………………………………………… .18

2.3.7. Надежность работы системы	18

2.3.8. Технические и технологические проблемы в системе	18

2.3.9. Воздействие на окружающую среду	18

2.4. Анализ существующего состояния системы газоснабжения	18

2.4.1. Институциональная структура газоснабжения	18

2.4.2. Характеристика системы газоснабежния	19

2.4.3. Балансы мощности и ресурса. Доля поставки ресурса по приборам учета...…..19

2.4.4. Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности	20

2.4.5. Качество поставляемого ресурса	20

2.4.6 Тарифы на коммунальные ресурсы………………………………………………… .20

2.4.7. Надежность работы системы	20

2.4.8. Технические и технологические проблемы в системе	21

2.4.9. Воздействие на окружающую среду	21

2.5. Анализ существующего состояния системы электроснабжения	21

2.5.1. Институциональная структура электроснабжения	21

2.5.2. Характеристика системы электроснабжения	21

2.5.3. Балансы мощности и ресурса. Доля поставки ресурса по приборам учета...…..22

2.5.4. Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности	22

2.5.5. Качество поставляемого ресурса	22

2.5.6. Тарифы на коммунальные ресурсы………………………………………………….23

2.5.7. Надежность работы системы	23

2.5.8. Технические и технологические проблемы в системе	23

2.5.9. Воздействие на окружающую среду	23

2.6. Анализ существующего состояния системы утилизации (захоронения) ТБО	24

2.6.1. Институциональная структура системы сбора и утилизации ТБО	24

2.6.2. Характеристика системы сбора и утилизации ТБО	25

2.6.3 Баланс мощности ресурса………………………………………………………...........26

### 2.6.4 Тарифы на услуги сбора и вывоза ТБО……………………………………………...26

### 2.6.5 Технические и технологические проблемы в системе…………………………...... 26

2.6.6 Воздействие на окружающую среду………………………………………………......26

2.7 Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурса сбережения у потребителей…………………………………………………………………………………27

3. план развития поселения и план прогнозируемой застройки	29

3.1. Территориальное развитие	29

3.2. Прогноз численности населения	29

3.3 Прогноз изменения доходов населения	30

3.4 Прогноз жилищного строительства, площадей бюджетных организаций, административно-коммерческих зданий	31

3.4.1.Социальное и культурно-бытовое обслуживание…………………………………..32

4. прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы	33

4.1. Прогноз спроса на услуги по теплоснабжению	33

4.2. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению	35

4.3. Прогноз спроса на услуги по водоотведению	37

4.4. Прогноз спроса на услуги по электроснабжению	39

4.5. Прогноз спроса на услуги по газоснабжению	40

4.6. Прогноз спроса на услуги по утилизации ТБО	40

5.	перечень мероприятий систем коммунальной инфраструктуры	42

5.1. Перечень мероприятий в системе теплоснабжения	42

5.2. Перечень мероприятий в системе водоснабжения	44

5.3. Перечень мероприятий в системе водоотведения	46

5.4. Перечень мероприятий в системе электроснабжения	48

5.5. Перечень мероприятий в системе газоснабжения	51

5.6. Перечень мероприятий в системе утилизации ТБО	53

6.	перечень целевых показателей систем коммунальной инфраструктуры	55

6.1.Общие положения…………………………………………………………………………55

6.2. Целевые индикаторы системы теплоснабжения……………………………………..58

6.3. Целевые индикаторы системы водоснабжения………………………………………58

6.4. Целевые индикаторы системы водоотведения……………………………………….58

6.5. Целевые индикаторы системы электроснабжения…………………………………..59

6.6. Целевые индикаторы системы газоснабжения…………………………………….…59

6.7. Целевые индикаторы системы системы сбора и вывоза твердых бытовых

отходов…………………………………………………………………………………….……59

7.	Общая программа инвестиционных проектов	60

8.	управление программой	62

8.1. Ответственный за реализацию Программы	62

8.2. План-график работ по реализации Программы	62

8.3. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы	62

8.4. Порядок и сроки корректировки Программы	63

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы: | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры с. Верхние Услы сельского поселения Услинский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан на период с 2015 по 2025 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы: | Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 07.12.2011г. №416 «О водоснабжении и водоотведении»; Федеральный закон от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. №83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»; Постановление Правительства от 06.05.2011 г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений многоквартирных домах и жилых домов»; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования»; Градостроительный кодекс Российской Федерации; Жилищный кодекс Российской Федерации; Генеральный план села Верхние Услы муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан. |
| Заказчик Программы: | Администрация сельского поселения Услинский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан |
| Разработчик Программы: | Кумертауский филиал Оренбургского Государственного Университета. Строительный факультет. Кафедра городского строительства и хозяйства. |
| Цель Программы: | Основной целью разработки проекта Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры села Верхние Услы сельского поселения Услинский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район на период с 2015 по 2025 год является качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей села Верхние Услы муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, улучшение экологической ситуации села Верхние Услы муниципального района Стерлитамакский район. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры села Верхние Услы должна являться базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса. |
| Задачи Программы: | Основными задачами Программы являются: -инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры; -перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры; -разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; -повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; -обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Сроки и этапы реализации Программы: | 2015-2025 годы. |
| Объем и источники финансирования Программы: | Необходимый объем финансирования Программы – 69 632,5 тыс. рублей. -другие источники – 65 536,0 тыс. руб.; -средства бюджета сельского поселения Услинский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район – 4 096,5 тыс. руб. Объем финансирования предусмотренный за счет бюджетных средств будет уточняться с учетом возможностей на очередной финансовый год. |
| Индикаторы эффективности мероприятий программы | Перечень целевых индикаторов эффективности реализации программных мероприятий представлен в I Томе в разделе 6 Программы «Перечень целевых показателей систем коммунальной инфраструктуры села Верхние Услы» |

2 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1 Анализ существующего состояния системы водоснабжения

2.1.1 Институциональная структура водоснабжения

Система договоров с потребителями: в соответствии с действующим законодательством организация ООО «Водоканал» заключает с потребителями (физическими и юридическими лицами). Также возможно заключение договоров с собственниками помещений в многоквартирных домах в случаях и порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Порядок расчетов за коммунальные услуги: Расчеты по договорам с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляются напрямую на расчетный счет организации ВКХ. Расчеты с населением осуществляются следующими способами оплаты:

- через отделения Почты России.

2.1.2 Характеристика системы водоснабжения

В настоящее время в с. Верхние Услы источником существующего водоснабжения является скважинный водозабор, расположенный в Услинском сельсовете и в с. Верхние Услы. Водозабор состоит из 2 скважин производительностью 144 м3/сут и 240 м3/сут и родника производительностью 240 м3/сут. Глубина скважин 80м.

Вода от скважин подается в водонапорную башню системы «Рожновского» и далее в разводящую сеть села. В селе имеется разветвленная тупиковая сеть водопровода.

Часть населения одноэтажной застройки берет воду из водозаборных колонок, количество водозаборных колонок в селе — 10. Количество потребляемой воды составляет: населением - 100 м3/сут; коммунально-бытовыми предприятиями — 2,6 м3/сут. Качество воды соответствует показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питиьевая вода.Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Действующая система водоснабжения находится в неудовлетворительном состоянии. За весь период эксплуатации, производился лишь частичный ремонт с заменой небольших участков при возникновении аварийных ситуаций. В результате плохого технического состояния водопроводных сетей и запорной арматуры значительная часть от отпущенной воды ежедневно теряется из-за утечеки неучтенных расходов воды в сетях водопроводов, поэтому дальнейшая эксплуатация без проведения реконструкционных мероприятий проблематична и не эффективна.

Главной целью должно стать обеспечение населения сельского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения. Поэтому необходимо установить на всех водозаборах водоочистные сооружения с использованием современных методов очистки воды.

Данные о состоянии сетей водоснабжения в с. В. Услы представлены в таблице 2.1.2.1

Таблица 2.1.2.1 Данные о состоянии сетей водоснабжения

с. Верхние Услы

| Населенный пункт | Численность, человек | Протяженность, км | Средний диаметр водопровода | Год ввода в эксплуатацию | Тип прокладки | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.ВерхниеУслы (Услинский с/с) | 740 | ≈2.5 | 100 | 1966 | сталь | Сети очень ветхие, износ 100%. |

2.1.3 Балансы мощности ресурса. Доля поставки ресурса по приборам учета

Присутствует дефицит мощности в системе водоснабжения в летний период, в связи с несанкционированным использованием населением ресурса в целях полива огородов.

Использование существующих водозаборных скважин в черте с. Верхние Услы возможно в целях обеспечения поливочных нужд и хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Мощность существующего водозабора вполне достаточна для обеспечения нужд хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения на 1 очередь строительства и на расчетный срок.

Учет потребления ресурса не ведется. Приборы учета отсутствуют как на водозаборных сооружениях, так и у абонентов подключенных к централизованному водопроводу.

2.1.4 Зона действия источников ресурса

В настоящее время система водоснабжения не обеспечивает в полном объеме сложившийся уровень потребления воды в с. Верхние Услы, срок эксплуатации водозаборных сооружений и сетей водопровода составляет более 40 лет. Высокий уровень износа сетей, по которым вода подается потребителям, оказывает негативное влияние на ее качество.

Зоны действия источников водоснабжения в с. Верхние Услы представлены в виде схемы, на которой отражены:

- водонапорные башни;

- план-схему централизованной сети;

-  здания промышленного назначения;

- здания социального назначения;

- жилые дома.

2.1.5 Качество поставляемого ресурса

В с. Верхние Услы проект зоны санитарной охраны скважин не разрабатывался и не утверждался.

В соответствии с рабочей программой лабораторно-производственного контроля качества питьевой воды на 2012-2015 год ежемесячно производится отбор проб образца воды. Протокол лабораторных исследований №8714.

Данные лабораторных исследований представлены в таблице 2.1.5.1

Таблица 2.1.5.1 Результаты исследования (с. Верхние Услы)

| Наименование определяемого показателя | Допустимые уровни | Фактическое значение | Единица измерения | НД на методы испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обобщенные показатели |
| Водородный показатель | 6.0-9.0 | 7.48 | рН | ПНДФ 14.1:2:4.121-97 |
| Жесткость общая | Не более 7.0 | 6.9 | мг-экв./дм3 | ГОСТ Р 52407-05 |
| Сухой остаток | 1000-1500 | 364.6 | мг/дм3 | ГОСТ 18164-72 |
| Неорганические вещества |
| Аммиак (по азоту) | Не более 2.0 | <0.05 | мг/дм3 | ГОСТ 4192-82 |
| Нитриты (по NO2) | Не более 3.0 | <0.003 | мг/дм3 | ГОСТ 4192-82 |
| Нитраты (по NO3) | Не более 45.0 | <0.2 | мг/дм3 | ГОСТ 18826-73 |
| Хлориды | Не более 350.0 | 6.71 | мг/дм3 | ГОСТ 4245-75 |
| Сульфаты (SO42-) | Не более 500 | 30.01 | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.157-2009 |

2.1.6 Тарифы на услуги водоснабжения

В таблице 2.1.6.1 представлены данные о тарифах на водоснабжение в с. Верхние Услы, утвержденные постановлениями Государственным комитетом по тарифам Республики Башкортостан.

Таблица 2.1.6.1 Тарифы на водоснабжение с. Верхние Услы

| Тарифы на теплоснабжение с. Верхние Услы | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С 01.01.- 30.06.2013 | 1.07.-31.12.2013 | С 01.01.- 30.06.2014 | 1.07.-31.12.2014 | С 01.01.- 30.06.2015 |
| Для населения (с НДС) | Руб./м3 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 14 |
| Для бюджетных потребителей (без НДС) | Руб./ м3 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 14 |
| Для прочих потребителей (без НДС) | Руб./ м3 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 14 |

В связи с ежегодным ограничением роста тарифов на услуги водоснабжения, в полном объеме не предусматриваются средства на капитальный ремонт водопроводных сетей, и работы проводятся только в аварийном режиме для устранения порывов.

2.1.7 Надежность работы системы водоснабжения

Значительная часть водопроводной сети находится в неудовлетворительном состоянии, и требует перекладки либо санации, так как техническое состояние водопроводных систем приводит к частым авариям и, как следствие, – к вторичному загрязнению водопроводных систем.

Физический износ сетей составляет 80%.

Нормативный срок эксплуатации основных магистральных и дворовых сетей водопровода практически истёк и часть из них выведена из эксплуатации по причине большой коррозии стальных трубопроводов.

2.1.8 Технические и технологические проблемы в системе

В связи с большим износом сетей и оборудования объектов водоснабжения с. Верхние Услы Услинского сельсовета необходима их реконструкция и модернизация. Конкретнее требуют реконструкции в с. Верхние Услы ул. Советская, ул. Горная, ул. 40 лет Победы, ул. Салавата общей протяженностью 3500 п/м.

2.1.9 Воздействие на окружающую среду

Водопровод является экологически чистым сооружением – ввод его в действие не окажет существенного влияния на окружающую среду.

Для сохранения природного состава и качества вод, исключения возможных поступлений загрязняющих веществ в источники водоснабжения, вокруг водозабора должны быть установлены зоны санитарной охраны в составе трех поясов. Зоны санитарной охраны водопроводных сооружений должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4. 1110-02 п.2.4. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

В с. Верхние Услы отсутствуют зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

2.2 Анализ существующего состояния системы водоотведения

2.2.1 Институциональная структура системы водоотведения

Система договоров с потребителями: в соответствии с действующим законодательством организация ООО «УК ЖКХ» заключает с потребителями (физическими и юридическими лицами). Также возможно заключение договоров с собственниками помещений в многоквартирных домах в случаях и порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Порядок расчетов за коммунальные услуги: Расчеты по договорам с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляются напрямую на расчетный счет организации ВКХ. Расчеты с населением осуществляются следующими способами оплаты:

- через отделения Почты России;

2.2.2 Характеристика системы водоотведения

Централизованная система канализации на основной части поселения отсутствует. Есть канализационная сеть в  многоквартирных домах. Колодцы располагаются в 1 м от дома, большой колодец в 40 м от дома. При заполнении колодцев хозфекальными массами, предоставляется вакуумная машина, которая осуществляет свою деятельность.

Сточные воды вывозятся на очистные сооружения полной биологической очистки.

Остальное население пользуется надворными уборными и выгребными ямами.

Работа отдельной сети канализации в многоквартирном доме не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала. Большой износ существующей канализационной сети требует их замены и реконструкции.

Износ существующей сети канализации составляет 70%.

Структура сбора и очистки сточных вод с. Верхние Услы включает в себя безнапорную канализационную систему.

Таблица 2.2.2.1. Данные о централизованной системе канализации

| Населенный пункт | Количество, человек | Тип системы канализации | Канализационные сооружения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Верхние Услы (Услинский с/с) | 740 | самотечная | отсутствуют | На обслуживании ООО «УК ЖКХ» |

Население, проживающее в индивидуальной застройке, пользуются надворными уборными и выгребами, редко септиками. В остальных населенных пунктах района действует выгребная система канализации. Далее из выгребов стоки вывозят ассенизационным транспортом на свалки твердых бытовых отходов, запахивают на сельскохозяйственных полях или утилизируют на приусадебном участке.

В с. Верхние Услы отсутствуют канализационные насосные станции и БОС.

Таблица 2.2.2.2. Данные о состоянии канализационной сети

| Населенный пункт | Численность, человек | Протяженность, км | Средний диаметр водопровода | Год ввода в эксплуатацию | Тип прокладки | Техническое состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.ВерхниеУслы (Услинский с/с) | 740 | ≈0.44 | 100 | 1965 | Чугун+сталь | Износ сетей 85%. | На обслуживании ООО «УК ЖКХ». |

2.2.3 Балансы мощности ресурса. Доля поставки ресурса по приборам учета.

Бытовые стоки с многоквартирных домов поступают в выгребную яму, вывоз и обслуживание выгребных ям осуществляет ООО «УК ЖКХ».

Приборы учета сточных вод отсутствуют.

2.2.4 Зона действия источников ресурса

Зоны действия источников водоотведения по селу Верхние Услы приведены в Приложении № 1 рисунок 2 «Схема сети водоотведения (канализации) села Верхние Услы, Услинский сельсовет»

2.2.5 Качество поставляемого ресурса

В с. Верхние Услы наблюдается высокий износ существующих канализационных сетей требует их замены и реконструкции.

Показатели, характеризующие параметры качества предоставляемых услуг и поддающиеся наблюдению и оценке потребителей:

- перебои в водоотведении;

- частота отказов в услуге водоотведения;

- отсутствие протечек и запаха.

2.2.6 Тарифы на услуги водоотведения

В таблице 2.2.6.1 представлены данные о тарифах на водоотведение в селе Верхние Услы, по данным ООО «УК ЖКХ».

Таблица 2.2.6.1 Тарифы на водоснабжение

| Тарифы на водоснабжение | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С 01.01.- 30.06.2014 | 1.07.-31.08.2014 | С 01.01.- 30.06.2015 | 01.07.-31.12..2015 |
| Для населения (с НДС) | Руб./м3 | 12 | 13 | 13 | 14 | - |
| Для бюджетных потребителей (без НДС) | Руб./м3 | 12 | 13 | 13 | 14 | - |
| Для прочих потребителей (без НДС) | Руб./м3 | 12 | 13 | 13 | 14 | - |

2.2.7 Надежность работы системы

Системы централизованного водоотведения находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются как в капитальном ремонте, так и в реконструкции и модернизации. Физический износ основных сооружений систем централизованного водоотведения составляет 90%.

2.2.8 Технические и технологические проблемы в системе

- отсутствуют очистные сооружения;

- высокий износ системы водоотведения.

2.2.9 Воздействие на окружающую среду

В связи с отсутствием в муниципальном образовании водоочистных сооружений, фактическая и требуемая производительность, состав оборудования, основные показатели, степень износа, удельный расход электроэнергии на очистку (очистка и транспортировка), режимы работы оборудования, производственные программы, качество очистки воды (фактические данные и нормы ПДК(мг/л) очищенных сточных вод), а также описание технологического процесса очистки воды и воздействие на экологию не приводится.

Во всех населенных пунктах, где есть централизованная система водоотведения (канализации) отсутствуют протоколы лабораторных исследований на сточные воды. По данным ООО «УК ЖКХ» надзорные органы их не требуют.

2.3 Анализ существующего состояния системы теплоснабжения

2.3.1 Институциональная структура системы теплоснабжения

Система договоров с потребителями: в соответствии с действующим законодательством организация ООО «УК ЖКХ» заключает с потребителями (физическими и юридическими лицами). Также возможно заключение договоров с собственниками помещений в многоквартирных домах в случаях и порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Порядок расчетов за коммунальные услуги: Расчеты по договорам с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляются напрямую на расчетный счет организации ВКХ. Расчеты с населением осуществляются следующими способами оплаты:

- через отделения Почты России;

2.3.2 Характеристика системы теплоснабжения

Согласно выданных данных, в настоящее время централизованное теплоснабжение в селе Верхние Услы отсутствует. Имеется 2 топочных с бытовыми котлами до 100 кВт непосредственно у зданий.

В топочных установлены следующие котлоагрегаты: 2 шт. КЧМ-5; 1 шт. ИК-0,2; 1 шт. ДОН-31,5. Год ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования КЧМ-5 – 1997г, ИК-0,2 – 2003 г,ДОН-31,5 – 1993 г.

Способ прокладки тепловой сети- надземный, непосредственно от топочной к многоквартирному дому. Протяженность в двухтрубном исполнении составляет 95 п/м. Материальная характеристика трубопроводов теплосети составляет 5.5 м2.Потери тепла в тепловых сетях составляют 30,816, Гкал/год

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий.

Все топочные села Верхние Услы работают по принятым температурным графикам.

В таблице 2.3.2.1 представлена среднегодовая загрузка оборудования, где:

-Q выработки - выработка (производство) тепловой энергии источником теплоснабжения в течении года, Гкал;

- Qуст - установленная тепловая мощность источника теплоснабжения, Гкал/ч.

Таблица 2.3.2.1 Среднегодовая загрузка оборудования

теплоснабжения с. Верхние Услы

| Наименование источника | Qвыработки, Гкал | Qуст, Гкал/ч | Туст, час/год | Т, час/год | Среднегодовая загрузка % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. В. Услы | Топочная №1 | 513,6 | 0,12 | 4280 | 8760 | 49 |
|  | Топочная №2 | 554,7 | 0,11 | 5043 | 8760 | 58 |

Значения потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом представлены в таблице 2.3.2.2

Таблица 2.3.2.2 Потребление тепловой энергии МКД

с. Верхние Услы

| Наименование источника | Q ср, Гкал/отопительный период | Q ср, Гкал/год |
| --- | --- | --- |
| с. В. Услы | Топочная №1 | 513,6 | 513,6 |
|  | Топочная №2 | 554,7 | 554,7 |

Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуальных источников тепла (АОГВ), частично – печное.

Теплоснабжение общественных зданий осуществляется от индивидуальных котельных, в которых установлены котлы различных марок, работающих на природном газе.

Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуальных источников тепла (АОГВ), частично – печное.

2.3.3 Балансы мощности ресурса. Доля поставки ресурса по приборам учета.

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки (Гкал/ч) представлены в таблице 2.3.3.1

Суммарная располагаемая мощность топочных составляет 0,23 Гкал/час.

Таблица 2.3.3.1 Балансы мощности ресурса системы теплоснабжения

| Наименование поселения | Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность | Располагаемая тепловая мощность | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Располагаемая тепловая мощность «нетто» | Нагрузка потребителей | Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в сетях) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. В. Услы | Топочная №1 | 0,12 | 0,12 | - | 0,12 | 0,1 | 0,103 |  |
|  | Топочная №2 | 0,11 | 0,11 | - | 0,11 | 0,108 | 0,111 |  |

Учет отпускаемой тепловой энергии не ведется. Общедомовые приборы учета отсутствуют.

2.3.4 Зона действия ресурса

Все источники теплоснабжения обеспечивают тепловой энергией многоквартирные дома в количестве 4 штук, расположенные в селе Верхние Услы. Горячее водоснабжение отсутствует.

Зоны действия источников теплоснабжения с. Верхние Услы приведены в Приложении № 1 рисунок № 3 «Схема с. В. Услы с указанием зоны действия централизованной системы теплоснабжения.»

2.3.5 Качество поставляемого ресурса

Качество поставляемого ресурса обеспечивается за счет проведения режимно-наладочных работ на котлах, проведения гидравлических расчетов, проведением промывок котлов, тепловых сетей, систем теплопотребления потребителей.

2.3.6 Тарифы на услуги теплоснабжения.

Таблица 2.3.6.1 Тарифы на водоснабжение с. Верхние Услы

| Тарифы на теплоснабжение с. Верхние Услы | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С 01.01.- 30.06.2013 | 1.07.-31.12.2013 | С 01.01.- 30.06.2014 | 1.07.-31.12.2014 | С 01.01.- 30.06.2015 |
| Для населения (с НДС) | Руб./м3 | 5,72 | 6,11 | 6,11 | 6,37 | 6,37 |
| Для бюджетных потребителей (без НДС) | Руб./ м3 | 5,72 | 6,11 | 6,11 | 6,37 | 6,37 |
| Для прочих потребителей (без НДС) | Руб./ м3 | 5,72 | 6,11 | 6,11 | 6,37 | 6,37 |

2.3.7 Надежность работы системы

Сети ветшают, процент износа растёт, тепловые потери в сетях увеличиваются. Мониторинг технического состояния котельных, расположенных на территории села Верхние Услы, показывает, что количество установленных котлов со сроком эксплуатации 15 лет и более составляет 70%. Общий уровень износа котельных по оперативным сведениям составляет более 80%.

2.3.8 Технические и технологические проблемы в системе

Системы теплоснабжения села характеризуются низким уровнем технической оснащенности котельных и тепловых сетей. Коэффициент полезного действия эксплуатируемого оборудования значительно ниже технически достижимого уровня, потери в тепловых сетях превышают нормативные, а отсутствие приборов учета ведет к дополнительным, зачастую неоправданным, расходам населения.

Значительная часть дворовых теплотрасс сильно изношена.

2.3.9 Воздействие на окружающую среду

Топочные села Верхние Услы согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не являются источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, т.к. уровни создаваемого загрязнения в районе жилой застройки не превышают предельную допустимую концентрацию по выбрасываемым загрязняющим веществам с учетом фона.

2.4 Анализ существующего состояния системы в газоснабжении

2.4.1 Институциональная структура газоснабжения

Газоснабжением района занимается ООО «Газпром Межрегионгаз Уфа», обслуживанием сетей  филиал ОАО «Газсервис» г. Стерлитамак ул. Вокзальная 2, ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»

Порядок расчетов за коммунальные услуги: Расчеты по договорам с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляются напрямую на расчетный счет организации ВКХ. Расчеты с населением осуществляются следующими способами оплаты:

- через отделения Почты России;

- через отделения и банкоматы Сбербанка.

2.4.2 Характеристика системы газоснабжения.

Газоснабжение существующего жилого массива села Верхние Услы осуществляется от АГРС «Услы».

Газ высокого давления подается в ГРП.

Газ среднего давления распределяется по потребителям после понижения давления в ГРП.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП).

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Уровень газификации домов составляет 99,9 %. Расчетное давление в газопроводе составляет 1,2 Мпа.

2.4.3 Балансы мощности и ресурса. Доля поставки ресурса по приборам учета.

Дефицит ресурса в зоне действия источника газоснабжения отсутствуют. Потребность в газовых сетях отсутствует. Имеется возможность подключения новых абонентов к сетевому газоснабжению. Подробная информация представлена в таблице 2.4.3.1 «Существующее положение системы газоснабжения».

Обеспеченность индивидуальными приборами учета составляет 73%.

2.4.4 Зона действия источников ресурса

В с. Верхние Услы уровень газификации домов составляет 99.9%.

2.4.5 Качество поставляемого ресурса

Природный газ, поставляемый с АГРС «Услы» имеет теплотворную способность Qн.р. = 7990 ккал/м3. Дизельное топливо должно иметь теплотворную способность не менее Qн.р. = 10180 ккал/кг, содержание серы до 3%.

2.4.6 Тарифы на услуги газоснабжения

Таблица 2.4.6.1 Тарифы на газоснабжение с. Верхние Услы

| № п/п | 2015 год | Единица измерения | Розничные цены на газ с учетом НДС на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Направление использования газа населением |  |  |
| 1 | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты | руб./м3 | 5,93 |
| 2 | Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения | руб./м3 | 5,93 |
| 3 | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового нагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения | руб./м3 | 5,53 |

2.4.7 Надежность работы системы газоснабжения

Газопроводы низкого давления после ГРП закольцовываются между собой соответственно, что создает надежную систему газоснабжения села Верхние Услы.

Размещение газопроводов выполняется в пределах поперечных профилей улиц. Прокладка — подземная из стальных или полиэтиленовых труб. Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой расположенной в колодцах.

Газораспределительная система характеризуется стабильной работой, аварийных участков газопроводов нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них. Своевременно производятся ремонтные работы, перекладываются новые сети.

Активная защита стальных газопроводов выполняется катодной поляризацией.

2.4.8 Технические и технологические проблемы в системе

Технических и технологических проблем в системе газоснабжения не выявлено.

2.4.9 Воздействие на окружающую среду

Газопровод является экологически чистым сооружением, ввод его в действие не оказывает существенного влияния на окружающую среду.

Опасными событиями, которые могут оказать влияние на безопасность людей, являются пожары и аварии на сетях газоснабжения. Локализация последствий аварий производится бригадой аварийно-диспетчерской службы.

2.5 Анализ существующего состояния системы в электроснабжении

2.5.1 Институциональная структура

Система договоров с потребителями: в соответствии с действующим законодательством организация ООО «БашРЭС» заключает с потребителями (физическими и юридическими лицами). Также возможно заключение договоров с собственниками помещений в многоквартирных домах в случаях и порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Порядок расчетов за коммунальные услуги: Расчеты по договорам с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляются напрямую на расчетный счет организации ВКХ. Расчеты с населением осуществляются следующими способами оплаты:

- через отделения Почты России;

- через отделения Сбербанка России.

2.5.2 Характеристика системы электроснабжения

Электроснабжение с. Верхние Услы осуществляется от ПС «Уразметово»Стерлитамакской РЭС Ишимбайских электросетей г. Стерлитамак. По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители основных объектов деревни относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

- удельный вес жилищного фонда, оборудованного централизованным электроснабжением – 100%;

- полезный отпуск электрической энергии – данные не представлены

Передача электроэнергии по территории поселка осуществляется по ВЛ-10(6)кВ. На территории села расположены 4 ТП:

1. ТП 1*160 кВ;

2. ТП 1*400 кВ;

3. ТП 1*160 кВ;

4. ТП 1*630+320кВ.

2.5.3 Балансы мощности ресурса. Доля поставки ресурса по приборам учета.

Прогноз потребности в электроэнергии в с. Вехние Услы произведен на основе следующих параметров:

- прогноза роста численности постоянного населения к 2025 г. до уровня 1086 чел., на основании прогноза миграционного и естественного движения населения;

- норматива потребления электроэнергии населением при отсутствии приборов учета электроэнергии в соответствии с характеристиками жилой площади в месяц на одного человека, утвержденного постановлением правительства Республики Башкортостан.

Обеспеченность индивидуальными приборами учета составляет 100%.

2.5.4 Зона действия источников ресурса

Электрификация села Верхние Услы составляет 99,9 %.

2.5.5 Качество поставляемого ресурса

Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.

Основными проблемами в функционировании и развитии систем электроснабжения села являются:

- высокий износ сетей, трансформаторных подстанций;

- дефицит мощностей и инженерных сетей для обеспечения качественным ресурсом потребителей и подключения новых потребителей.

Значительный износ оборудования электросетевого комплекса с. Верхние Услы приводит к отключениям оборудования в сетях.

2.5.6 Тарифы на услуги электроснабжения

Таблица 2.4.6.1. Тарифы на электроснабжение

с. Верхние Услы

| Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | с 1 января 2015 г – 31 июня 2015 г | с 1 июля 2015 г- 31 декабря 2015 г |
| --- | --- | --- | --- |
| Одноставочный тариф | руб./кВт*ч | 1,65 | 1,79 |
| Тариф, дифференцированный по двум зонам суток |
| Дневная зона | руб./кВт*ч | 1,80 | 2,04 |
| Ночная зона | руб./кВт*ч | 1,10 | 1,25 |

2.5.7 Надежность работы системы

Электрические сети находятся в удовлетворительном состоянии.

В целях обеспечения надежности электроснабжения предприятием составляются планы капитального ремонта сетей и оборудования.

В результате аварийных отключений недопоставок электроэнергии потребителям не произошло, так как присоединение потребителей к электрической сети осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ к надежности электроснабжения объектов соответствующих категорий.

Условия договоров по передаче электроэнергии и технологическим присоединениям к электрическим сетям регулируются Постановлениями Правительства РФ № 334 от 21.04.2009, № 861 от 27.12.2009, № 530 от 31.08.2006.

2.5.8 Технические и технологические проблемы в системе

- высокий износ существующих сетей ВЛ-0,4 кВ и оборудования, что приводит к частым аварийным отключениям и большим технологическим потерям электроэнергии;

-отсутствие автоматизированной системы управления уличным освещением.

2.5.9 Воздействие на окружающую среду

Т.к. в с. Верхние Услы отсутствуют собственные генерирующие источники электроэнергии, то вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации ограничивается воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов.

При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки).

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

- масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;

- аккумуляторные батареи;

- масляные кабели.

Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве необходимо соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов, и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

2.6 Анализ существующего состояния системы сбора и вывоза ТБО

2.6.1 Институциональная структура

Вопросы организации утилизации и переработки бытовых и промыш-ленных отходов находятся в ведении муниципального района Стерлитамакский район согласно Федеральному закону Российской Федерации от 6 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (глава 3, статья15, п.1.1).

Платежи потребителям услуг предъявляются непосредственно самой организацией, минуя управляющие организации, с бюджетными учреждениями и прочими потребителями заключаются прямые  договора.

2.6.2 Характеристика системы сбора и вывоза ТБО

В селе Верхние Услы отсутствует контейнерный способ сбора и удаления твердых бытовых отходов. Существующая система сбор мешков с бытовыми отходами вручную с погрузкой в специализированный автотранспорт с целью вывоза на свалку. Сбор бытовых отходов производится 1 раз в неделю.

Сбор и удаление ТБО осуществляется спецавтохозяйством в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест.

Отходы образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых зданий промпредприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала.

Таблица 2.6.2.1 Нормы накопления ТБО для населения, объектов общественного назначения и торговых предприятий села Верхние Услы

| Объект образования отходов | Среднегодовая норма накопления отходов единицу измерения, куб. м |
| --- | --- |
| Жилой фонд /благоустроенный/ (на1 человека) | 1,1 |
| Жилой фонд /неблагоустроенный/(на 1 человека) | 1,5 |
| Предприятия торговли |
| Продовольственными товарами (на 1 м2торговой площади) | 1,50 |
| Промышленными товарами(на 1м2 торговой пло-щади) | 1,32 |
| Ларьки, палатки(на 1 м2торговой площади) | 4,00 |
| Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| Административные учреждения (на 1 сотрудника) | 0,99 |
| Проектные организации, офисы, конторы(на 1 со-трудника) | 0,99 |
| Банки (на1 сотрудника) | 0,99 |
| Отделения связи(на1 сотрудника) | 0,99 |
| Учреждения здравоохранения |
| Поликлиники, амбулатории(на1 посещение) | 0,02 |
| Аптеки, аптечные киоски (на 1 м2площади) | 0,30 |
| Учебно-образовательные учреждения, в том числе дошкольного образования |
| Детский сад (на 1 место) | 0,99 |
| Школа (на1 учащегося) | 1,10 |

    - Баланс мощности ресурса

Вывоз ТБО производится на полигон ООО «Вториндустрия» г. Стерлитамак, крупногабаритные отходы, отходы строительства вывозятся на несанкционированную свалку площадью 0,8 Га, расположенной севернее села Верхние Услы. Свалка обвалована. В перспективе эта свалка будет ликвидирована.

Существующая санкционированная свалка в полном объеме обеспечивает село как в настоящее время, так и на расчетный срок.

    - Тарифы на услуги сбора и вывоза ТБО

Тариф для населения в 2015 году с НДС составляет – 119 руб с одного двора в месяц.

Тариф для прочих потребителей (предприятия, школы, садики и т.д) оставить как есть.

    - Технические и технологические проблемы в системе

- отсутствуют технологические схемы эксплуатации свалок;

- не проводился мониторинг состояния окружающей среды в зоне объектов размещения отходов;

в системе обращения с отходами не уделено особое внимание опасным отходам, в т.ч. ртутесодержащим (люминесцентные лампы, термометры, прочие приборы).

    - Воздействие на окружающую среду

Очистка территорий села Верхние Услы - одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды. В Услинском сельском поселении действует Генеральная схема очистки территории населенных пунктов расположенных на территории района.

Генеральная схема определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки, их основные параметры и размещение, ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение технических средств.

Опасность для окружающей среды представляют ртутьсодержащие отходы, которые могут складироваться на свалке вместе с остальными отходами. Для решения данной проблемы необходима организация раздельного сбора отходов, организация сбора люминесцентных и энергосберегающих ламп, и ртутесодержащих приборов. Также необходима организация сбора, транспортировки черного и цветного металлолома.

В целом для улучшения качества атмосферного воздуха генеральным планом поселка предложены следующие мероприятия:

- проведение работ по нормированию выбросов;

- контроль за соблюдением нормативов выбросов и ПДК.

## 2.7 Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011) в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.).

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011), начиная с 1 января 2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01.07.2012 собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений поселения, а также их ввода в эксплуатацию.

Программа направлены на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов (тепловой энергии, электрической энергии, воды), оснащение приборами и системами учета потребляемых ресурсов: тепловой энергии, электрической энергии, холодной воды, горячей воды, газа (в части многоквартирных домов). Работы по установке приборов учета планируется завершить в 2017 г.

Анализ оснащенности приборами учета организаций, финансируемых из бюджета, выявил необходимость установки приборов учета энергетических ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии, газа).

3 ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ

3.1 Территориальное развитие

С южной и западной стороны территории с. Верхние Услы проходит межмуниципальная автодорога.

Село Верхние Услы являются административным центром МО Услинский сельсовет.

Общественный центр, в составе которого размещены административные, социальные и культурно-бытовые объекты, расположен в центральной части. На территории деревни присутствуют здания социально-бытового назначения. Все предприятия и учреждения образуют единую сеть, в составе которой имеются учреждения повседневного, периодического и эпизодического пользования.

Существующий жилой фонд представлен усадебными одно- и двухквартирными жилыми деревянными и каменными домами с преобладанием деревянных домов, а также двухэтажными секционными домами.

Населенный пункт имеет прямоугольную сетку улиц.

Промышленные зоны расположены в северо-восточной части в границах населенного пункта и в юго-восточной части за границами села.

3.2 Прогноз численности населения

Согласно итогам социально-экономического развития на территории села Верхние Услы проживает по состоянию на 01.01.2015 года 773 человека из них - 469 работающего населения, 169 пенсионеров. Более подробная статистика и прогноз численности населения представлены в таблице 3.2.1. Динамика численности населения в период с 2012-2015 год в селе Верхние Услы положительна как по естественному приросту так и по механическому.

Таблица 3.2.1 Возрастной состав населения

| Возрастные группы | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022- 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | 773 | 796 | 819 | 830 | 867 | 886 | 906 | 931 | 1043 |
| 0-7 лет | 67 | 67 | 73 | 73 | 80 | 84 | 84 | 89 | 98 |
| 7-15 лет | 59 | 59 | 65 | 63 | 68 | 68 | 72 | 76 | 86 |
| 15-17 лет | 13 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 23 | 27 | 38 |
| Возрастные группы | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022- 2025 год |
| 17-55 лет/женщины | 225 | 230 | 234 | 237 | 242 | 250 | 254 | 258 | 316 |
| 17-60лет/мужчины | 243 | 248 | 253 | 258 | 267 | 267 | 274 | 278 | 288 |
| Пенсионный возраст | 169 | 179 | 179 | 182 | 190 | 194 | 199 | 205 | 217 |
| - мужчины | 53 | 59 | 59 | 57 | 61 | 63 | 66 | 70 | 81 |
| - женщины | 116 | 120 | 120 | 125 | 129 | 131 | 133 | 135 | 147 |

В 2018 году численность населения по проекту составит 867 чел. , а к 2025 году составит 1043 человек.

3.3 Прогноз изменения доходов населения

Сельскохозяйственное производство – неотъемлемая составляющая экономики села Верхние Услы. Сельское хозяйство- это отрасль, которая обеспечивает, продовольственную самостоятельность и базу развития сельской территории.

На территории села функционируют предприятия различных организационно-правовых форм хозяйствования, но основными являются, общества с ограниченной ответственностью, крестьянские фермерские и личные подсобные хозяйства.

Доля личных подсобных хозяйств в объеме производства картофеля и овощей составляет 90%.

Основная специализация хозяйств сельского поселения: производство растениеводческой продукций, в основном зерновых культур, мясомолочное скотоводство.

Прогноз денежных доходов населения села Верхние Услы построен на основе данных в среднем по Стерлитамакскому району в соответствии с данными «Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» и «Прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года» (сценарий 2- умеренный рост). В соответствии с индексом-дефлятором по строке «Реальные располагаемые доходы населения» среднедушевой денежный доход в 2015 году достигнет уровня 10150 руб., к 2020 г. – 11703,68  руб., к 2024 –13256,87 руб. Таким образом, рост доходов в период 2015 -2025 гг. составит 24,7 %.

3.4 Прогноз жилищного строительства, площадей бюджетных организаций, административно-коммерческих зданий

Существующая жилищная обеспеченность составляет 19,7 м/чел. (Согласно данным Стерлитамакского межрайонного филиала государственного унитарного предприятия “Бюро технической инвентаризации РБ”). Аварийного жилья нет.

Основным принципом расчета является доведение средней жилищной обеспеченности до 25,0 м2/чел. на 1 очередь строительства, и 30 м2/чел. Существующий индивидуальный жилой фонд с участками модернизируется за счет владельцев, объемы модернизации в общий объем нового жилищного строительства на расчетный срок не включены.

Для нового строительства зарезервировано 9,2га на первую очередь, 21,7га на нарассчетный срок в восточном направлении от существующего села. Объемы нового строительства составят 1 очередь строительства 2300 м2, на рассчетный срок 6510 м2. В таблице 3.4.1 представлена детализированные объемы жилищного строительства по генеральному плану с. Верхние Услы.

Проектом предлагается упорядочение застройки существующих жилых кварталов. К застройке предлагается упорядочение застройки существующих жилых кварталов. К застройке предлагается индивидуальные жилые дома с участками до 0,3га.

Модернизация и реконструкция существующих индивидуальных домов предполагается за счет владельцев; в общие объемы строительства убыль не включена.

Таблица 3.4.1 Распределение объёмов жилищного строительства

по генеральному плану

| № | Тип застройки | Количество квартир, (домовладений), шт. | Общая площадь, | Население, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | рассчетный срок | 1 очередь 2020 г | рассчетный срок 2025 г |  |
|  |  | сущ. | нов. стр. | всего | сущ. сохран | нов. стр | всего | сущ. | нов. стр. | всего | сущ. сохран | нов. стр | всего | сущ. | 1оч. | Расч. срок. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Малоэтажная индивидуальная с участками | 172 | 28 | 200 | 200 | 51 | 251 | 10954,5 | 2300 (4141 реконструкция) | 17395,5 | 17395,5 | 6510 (4345 реконструкция) | 28251,5 | 538 | 630 | 847 |
| 2 | Малоэтажная блокированная с участками | 32 | - | 32 | 32 | - | 32 | 2558,3 | - | 2558,3 | 2558,3 | - | 2558,3 | 99 | 99 | 99 |
| 3 | Многоквартирная секционная | 45 | - | 45 | 45 | - | 45 | 1771,2 | - | 1771,2 | 1771,2 | - | 1771,2 | 140 | 140 | 140 |
| Итого | 249 | 28 | 277 | 277 | 51 | 328 | 15284 | 6441 | 21725 | 21725 | 10855 | 32580 | 773 | 906 | 1043 |

3.4.1 Социальное и культурно-бытовое обслуживание

Обеспеченность общеобразовательными школами:

- в Услинской средней школе обучается 115 учеников, нормативное количество – 320 учеников.

Обеспеченность детскими дошкольными учреждениями:

- вместимость детского сада 50 мест. Согласно данным по возрастному составу населения наблюдается нехватка мест в детских дошкольных учреждениях.

По состоянию на 2015 год износ здания школы составляет 28 %, детского сада 50%. Износ здания Услинской участковой больницы составляет 85%, необходимо строительство нового здания.

Нехватка в предприятиях бытового обслуживания, спортивных сооружениях.

Обеспеченность предприятий торговли и бытового обслуживания составляет 100%.

4 ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

# 4.1 Перспективные показатели спроса на услуги системы теплоснабжения

При расчете спроса услуги на теплоснабжение были использованы фактические показатели потребления, реализация мероприятий по энергосбережению, показатели перспективной застройки.

С учетом того, что реализация планов по новому строительству, класс энерго-эффективности объектов нового строительства будет выше чем у существующих объектов, планируется, что уровень потребления тепловой энергии населением претерпит  изменения.

В с. Верхние Услы учет потребления тепловой энергии не ведется. Прогноз выполнен исходя из перспективного количества населения и нормативного расхода коммунальных ресурсов.

Прогнозируемое потребление тепловой энергии населением в 2025 г. приведено в таблице 4.1.1.

| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт | Тепл. поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Секционная застройка до 5-ти этажей с общественными зданиями |  | (180х1,25) |  |  |  | (2,4*305) |  |  |
|  | расч. срок | 1,7712 | 225 | 0,40 | 0,05 | 0,14 | 732 | 0,10 | 0,55 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 1,7712 | 225 | 0,40 | 0,05 | 0,14 | 732 | 0,10 | 0,55 |
| 2 | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4*73) |  |  |
|  | расч. срок | 30,8098 | 26,25 | 0,81 | 0,10 | 0,946 | 175,2 | 0,17 | 1,07 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 19,9538 | 26,25 | 0,52 | 0,06 | 0,729 | 175,2 | 0,13 | 0,71 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок | 32,581 |  | 1,21 | 0,14 | 1,09 |  | 0,27 | 1,62 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 21,725 |  | 0,92 | 0,11 | 0,87 |  | 0,23 | 1,26 |
|  | Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 1,30 | 0,16 |  |  | 0,29 | 1,75 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 1,00 | 0,12 |  |  | 0,25 | 1,36 |
|  | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 1,12 | 0,13 |  |  | 0,25 | 1,51 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 0,86 | 0,10 |  |  | 0,21 | 1,18 |
|  | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 3,09 | 0,37 |  |  | 1,65 | 5,11 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 2,36 | 0,28 |  |  | 1,41 | 4,06 |

Таблица 4.1.1. Расчет потребления тепловой энергии

с. Верхние Услы в 2025 году

# 4.2 Перспективные показатели спроса на услуги по водоснабжению

При расчете прогноза спроса на водоснабжение были учтены фактические данные, прогноз численности населения, реализация мероприятий по энергосбережению. При расчете потребления воды населением учтены понижающие факторы за счет установки индивидуальных квартирных приборов учета воды.

Объем реализации воды потребителям села Верхние Услы к 2025 г. увеличится на 1,35 % по сравнению с 2014 г. Население является основным потребителем воды и оказывает наибольшее влияние на общий объем реализации. К 2016 г. объем реализации воды населению снизится на 4,52 % в отношении 2014 г. с учетом реализации мероприятий по установке общедомовых и индивидуальных приборов учета воды.

В с. Верхние Услы учет потребления воды не ведется. Прогноз выполнен исходя из перспективного количества населения и нормативного расхода коммунальных ресурсов.

Прогнозируемое водопотребления населением в 2025 г. приведено в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1. Расчет водопотребления

с. Верхние Услы в 2025 году

| № п/п | Наименование потребителей | Насел. чел. | Норма | Средне- | Максим. | Максим. | Максим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | водо- потр. л/сут | суточн. расход м3/сут | суточн. расход м3/сут | часов. расход м3/ч | секунд. расход л/с |
| 1 | Застройка малоэтажными зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и каналиизацией |  |  |  | Ксут.max=1,2 |  |  |
|  | на 1 очередь | 630 | 200 | 126,00 | 151,20 | 18,02 | 5,01 |
|  | на расч. срок | 847 | 200 | 169,40 | 203,28 | 22,02 | 6,12 |
| 2 | Застройка малоэтажными блокированными зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и каналиизацией |  |  |  |  |  |  |
|  | на 1 очередь | 99 | 125 | 12,38 | 14,85 | 3,62 | 1,01 |
|  | на расч. срок | 99 | 125 | 12,38 | 14,85 | 3,62 | 1,01 |
| 3 | Застройка многоквартирная с домами, оборудованными внутренним холодным и горячим водопроводом и канализацией |  |  |  |  |  |  |
|  | на 1 очередь | 140 | 300 | 42,00 | 50,40 | 10,92 | 3,03 |
|  | на расч. срок | 140 | 300 | 42,00 | 50,40 | 10,92 | 3,03 |
| 4 | Неучтенные расходы |  | 10% |  |  |  |  |
|  | на 1 очередь |  |  | 18,0375 | 21,65 | 3,26 | 0,90 |
|  | на расч.срок |  |  | 22,3775 | 26,85 | 3,66 | 1,02 |
| 5 | Расход воды на содержание и поение скота и птиц |  | 5% |  |  |  |  |
|  | на 1 очередь |  |  | 9,01875 | 10,82 | 1,63 | 0,45 |
|  | на расч.срок |  |  | 11,18875 | 13,43 | 1,83 | 0,51 |
| 6 | Полив улиц и зеленых насаждений |  |  |  | Ксут.max=1,1 |  |  |
|  | на 1 очередь | 869 | 50 | 43,45 | 47,80 | 5,18 | 1,44 |
|  | на расч.срок | 1086 | 50 | 54,30 | 59,73 | 5,82 | 1,62 |
| 7 | Наружное пожаротешение |  |  |  | 108,00 | 36,00 | 10,00 |
| 8 | Внутреннее пожаротушение |  |  |  | 27,00 | 9,00 | 2,50 |
|  | Итого на 1 очередь: | 869 |  | 250,88 | 431,71 | 87,62 | 24,34 |
|  | Итого на расч.срок: | 1086 |  | 311,64 | 503,54 | 92,87 | 25,80 |

# 4.3 Перспективные показатели спроса на услуги водоотведения

Прогноз спроса на услуги водоотведения рассчитан в соответствии с потреблением воды.

Население является основным потребителем воды и оказывает наибольшее влияние на общий объем отведения сточных вод. К 2025 году объем водоотведения от населения увеличится на 3% от существующего положения на 2014 год.

В с. Верхние Услы учет водоотведения не ведется. Прогноз выполнен исходя из перспективного количества населения и нормативного расхода коммунальных ресурсов.

Прогнозируемое водопотребления населением в 2025 г. приведено в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1.  Расчет водоотведения

с. Верхние Услы в 2025 году

| № п/п | Наименование потребителей | Насел. чел. | Норма водо- потр. л/сут | Средне- суточн. расход м3/сут | Максим. суточн. расход м3/сут | Среднеий расход ст.вод л/с | Максим. секунд расход л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка малоэтажными зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и каналиизацией |  |  |  | Ксут.max=1,2 |  | Кобщ=3 |
|  | на 1 очередь | 630 | 200 | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 4,38 |
|  | на расч. срок | 847 | 200 | 0,00 | 0,00 | 1,96 | 5,88 |
| 2 | Застройка малоэтажными блокированными зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и каналиизацией |  |  |  |  |  |  |
|  | на 1 очередь | 99 | 125 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,43 |
|  | на расч. срок | 99 | 125 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,43 |
| 3 | Застройка многоквартирная с домами, оборудованными внутренним холодным и горячим водопроводом и канализацией |  |  |  |  |  |  |
|  | на 1 очередь | 140 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 1,46 |
|  | на расч. срок | 140 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 1,46 |
| 4 | Неучтенные расходы |  | 10% |  |  |  | Кобщ=3 |
|  | на 1 очередь |  |  |  | 0,00 | 0,21 | 0,63 |
|  | на расч.срок |  |  |  | 0,00 | 0,26 | 0,78 |

# 4.4 Перспективные показатели спроса на услуги по электроснабжению

При расчете спроса услуги электроснабжения были использованы фактические показатели потребления, реализация мероприятий по энергосбережению, показатели перспективной застройки, прогноз численности населения, переход населения на постоянное зимнее время суток.

Данных по потреблению электрической энергии не были предоставлены. Поэтому, прогноз выполнен исходя из перспективного количества населения и нормативного расхода коммунальных ресурсов.

Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и дополнение к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. Инструкции по проектированию городских электрический сетей РД 34.20.185-94, СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», «Методические рекомендации по определению расчетных электрических нагрузок учреждений здравоохранения».

Расчетная нагрузка на село Верхние Услы приведена в таблице 4.4.1.

Суммарная мощность, потребляемая проектируемой территории, с учетом существующих нагрузок составляет:

- 1-я очередь строительства — 0,4 МВА;*

- расчетный срок (в том числе 1-я очередь строительства) — 0,6 МВА.*

Таблица 4.4.1. Расчетная нагрузка электроснабжения

на с. Верхние Услы

|  | 1-я очередь строительства (2020г.)* | Расчетный срок (2025г.)* |
| --- | --- | --- |
| Существующая нагрузка (2012), кВт.* | Приращение нагрузки, кВт. | Всего нагрузки, кВт. | Приращение нагрузки (с учетом 1й очереди), кВт. | Всего нагрузки, (с учетом 1й очереди), кВт. |
| 388,5 | 54,69 | 443,19 | 165,36 | 553,86 |

*Без учета промышленных предприятий

# 4.5 Перспективные показатели спроса на услуги по газоснабжению

К расчетному сроку к 2025 г. суммарный  объем потребления газа населением составит 15985 тыс. м3.

Прогноз спроса на услуги по газоснабжению на период 2015-2025 гг. с. Верхние Услы представлен в таблице 4.4.1.

Таблица 4.4.1. Прогноз спроса на услуги газоснабжения

в с. Верхние Услы на период 2015-2025 гг.

| № | Показатель | Единицы измерения | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | к 2025 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем потребление газа населением | тыс. м3 | 13485 | 13489 | 15792 | 15825 | 15829 | 15846 | 15985 |

4.6 Прогноз спроса на услуги по утилизации ТБО

Прогноз спроса на услуги по утилизации ТБО выполнен на основании прогноза численности населения, Генерального плана с. Верхние Услы.

Вопросы организации утилизации и переработки бытовых и промыш- ленных отходов находятся в ведении муниципального района Стерлитамакский район согласно Федеральному закону Российской Федерации от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- управления в Российской Федерации» (глава 3, статья 15, п. 1.1).

Объем образования ТБО на территории села Верхние Услы в 2025 г. составит 1203,3 м3.Подробная статистика объема образования ТБО на территории села Верхние Услы в таблице 4.6.1

Таблица 4.6.1. Прогнозируемый объем образования ТБО

на территории с. Верхние Услы

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов на 1 человека | Количество бытовых отходов на 1086 человека |
| --- | --- | --- |
|  | в год | в день | в год | в день |
|  | кг | л | кг | л | т | м3 | т | м3 |
| Твердые: от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом от прочих жилых зданий | 190 | 900 | 0,52 | 2,47 | 206 | 977 | 0,56 | 2,7 |
| Общее количество по с. учетом общественных зданий | 300 | 1100 | 0,82 | 3,01 | 325 | 1195 | 0,89 | 3,3 |
| Жидкие из выгребов(при отсутствии канализации) | - | 2000 | - | 5,48 | - | 2172 | - | 6,0 |
| Смет с 1м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5 | 8 | 0,01 | 0,02 | 5 | 8,7 | 0,01 | 0,02 |
| Общее количество по поселению с учетом общественных зданий и смета | 305 | 1108 | 0,83 | 3,03 | 331 | 1203,3 | 0,9 | 3,3 |

5 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

5.1 Перечень мероприятий в системе теплоснабжения

Теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий и секционной застройки на новых территориях проектом предусматривается от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающих на природном газе низкого давления.

Программа мероприятий по строительству, реконструкции, и модернизации коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения приведена в таблице 5.1.1.

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Краткое описание проекта | Цель проекта | Источник финансирования | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2025 гг. |
| 1 | Проект 1. Развитие (модернизация) источников тепловой энергии |  |  | Бюджет Республики Башкортостан, средства местного бюджета. | 20180,0 | 965,0 | 1149,0 | 2510,0 | 3010,0 | 3410,0 | 10120,0 |
| 1.1. | Проект строительства блочно-модульных котельных с. Верхние Услы | Проект | Разработка проекта для строительства блочных котельных и новых сетей теплоснабжения. | Бюджет Республики Башкортостан | 632,0 | 216,0 | 400,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 50,0 | 25,0 | 25,0 | - | - | - | - |
| 1.2 | Строительство 2-х контурных котельных в с. Верхние Услы Количество 3 шт. | Обеспечение теплоснабжением отдельно стоящих общественных зданий и секционной застройки на новых территориях | Обеспечение перспективной застройки и социально-культурных объектов тепловой энергией. | Бюджет Республики Башкортостан | 18000,0 | - | - | 2500,0 | 3000,0 | 3400,0 | 10100,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 50,0 | - | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 |
| 1.3 | Замена теплосетей, отработавших нормативный срок службы 200 п/м. | Снижение уровня износа тепловых сетей | Снижение уровня потерь тепловой энергии и теплоносителя | Бюджет Республики Башкортостан | 1400,0 | 700,0 | 700,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 48,0 | 24,0 | 24,0 | - | - | - | - |
| Итого, необходимый объем капитальных вложений: | 20180,0 | 965,0 | 1149,0 | 2510,0 | 3010,0 | 3410,0 | 10120,0 |
|  | Бюджет Республики Башкортостан: | 20032,0 | 916,0 | 1100,0 | 2500,0 | 3000,0 | 3400,0 | 10100,0 |
|  | Местный бюджет: | 148,0 | 49,0 | 49,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 |

Таблица 5.1.1 План мероприятий по модернизации системы теплоснабжения с. Верхние Услы

5.2 Перечень мероприятий в системе водоснабжения

Дальнейшее использование существующих водозаборных скважин в черте с. Верхние Услы возможно в целях обеспечения поливочных нужд и хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Мощность существующего водозабора вполне достаточна для обеспечения нужд хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения на расчетный срок до 2025 года.

Также предусмотрено централизованное водоснабжение существующей и проектной малоэтажной застройки, закольцовкаскществующих тупиковых сетей с учетом планировки района и реконструкция 3,5км водопроводных сетей.

Программа мероприятий по строительству, реконструкции, и модернизации коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения приведена в таблице 5.2.1.

Таблица 5.2.1 План мероприятий по модернизации системы водоснабжения с. Верхние Услы

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Краткое описание проекта | Цель проекта | Источник финансирования | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2025 гг. |
| 1 | Проект 1. Развитие сетей водоснабжения | Реконструкция системы водоотведения, строительство новых сетей | Повышения качества поставляемого ресурса, обеспечение перспективного спроса. | Бюджет Республики Башкортостан, средства местного бюджета. | 10774,5 | 160,0 | 2810,0 | 4066,5 | 1371,5 | 2366,5 | - |
| 1.1. | Реконструкция сетей водоснабжения протяженностью 3500 м | Проектирование и строительство водопровода позволит повысить надежность системы водоснабжения, обеспечить перспективный объем водопотребления | Повышение надежности водоснабжения, обеспечение перспективного объема водопотребления | Бюджет Республики Башкортостан | 6500,0 | - | 2500,0 | 2500,0 | 750,0 | 750,0 | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 500,0 | - | 100,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | - |
| 1.2 | Проект строительства системы водоснабжения села Верхние Услы | проект | Обеспечение перспективного спроса коммунального ресурса | Бюджет Республики Башкортостан | 350,0 | 150,0 | 200,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 20,0 | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - |
| 1.3 | Строительство водопровода Д- 100 ПЭ, в с. Верхние Услы протяженностью 2600 п/м | с. Васильевка. Врезка в существующую водопроводную сеть с. Васильевка | Обеспечение водой жителей с. Васильевка (свеклопункт) | Бюджет Республики Башкортостан | 3205,0 | - | - | 1400,0 | 405,0 | 1400,0 | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 199,5 | - | - | 66,5 | 66,5 | 66,5 | - |
| Итого, необходимый объем капитальных вложений: | 10774,5 | 160,0 | 2810,0 | 4066,5 | 1371,5 | 2366,5 | - |
|  | Бюджет Республики Башкортостан: | 1055,0 | 150,0 | 2700,0 | 3900,0 | 1155,0 | 2150,0 | - |
|  | Местный бюджет: | 719,5 | 10,0 | 110,0 | 166,5 | 206,5 | 206,5 | - |

5.3 Перечень мероприятий в системе водоотведения

На территории села предусматриваются самотечные коллекторы до проектируемой канализационной насосной станций, далее стоки по напорным коллекторам направляются на проектируемые очистные сооружения с дальнейшем сбросом очищенных стоков в р.Услы.

Проектом предусмотрены очистные сооружения полной биологической очистки пропускной способностью 400 м3/сут. Местоположение очистных сооружений принято на берегу р. Услы к югу от деревни.

На последующих стадиях проектирования необходимо произвести гидравлический расчет мощностей проектируемой канализационной насосной станций и проектируемых канализационных коллекторов.

Самотечные сети предусматриваются из двухслойных гофрированных полипропиленовых труб Wavin-X-Stream ТУ 2248-001-18803975-2007. Напорные сети- из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17 технических по ГОСТ 18599-2001 .

Программа мероприятий по строительству, реконструкции, и модернизации коммунальной инфраструктуры в части водоотведения приведена в таблице 5.3.1.

Таблица 5.3.1 План мероприятий по модернизации системы водоотведения с. Верхние Услы

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Краткое описание проекта | Цель проекта | Источник финансирования | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2025 гг. |
| 1 | Проект 1. Развитие сетей водоотведения | Реконструкция системы водоотведения, строительство новых сетей | Повышения качества поставляемого ресурса, обеспечение перспективного спроса. | Бюджет Республики Башкортостан, средства местного бюджета. | 16678,0 | 212,5 | 212,5 | - | - | 2770,0 | 13483,0 |
| 1.1 | Проект строительства очистных сооружений и канализационных сетей с. Верхние Услы | проект | Устройство канализационных сетей | Бюджет Республики Башкортостан | 400,0 | 200,0 | 200,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 25,0 | 12,5 | 12,5 | - | - | - | - |
| 1.2. | Строительство очистных сооружений в с. В. Услы Проектная мощность станции очистки 400 м3/сутки. | Строительство очистки сточных вод позволит снизить вредное воздействие сточных вод на окружающую среду | Повышение качества очистки сточных вод, снижение вредного воздействия на окружающую среду. | Бюджет Республики Башкортостан | 4500,0 | - | - | - | - | 1200,0 | 3300,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 200,0 | - | - | - | - | 50,0 | 150,0 |
| 1.3 | Строительство канализационных сетей Протяженностью 3,0 км, Dy 200-250 мм | Повышение надежности системы водоотведения, обеспечение новых потребителей коммунальным ресурсом | Повышение надежности системы водоотведения, обеспечение перспективного спроса с. Верхние Услы | Бюджет Республики Башкортостан | 11500,0 | - | - | - |  | 1500,0 | 10000,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 53,0 | - | - | - | - | 20,0 | 33,0 |
| Итого, необходимый объем капитальных вложений: | 16678,0 | 212,5 | 212,5 | - | - | 2770,0 | 13483,0 |
|  | Бюджет Республики Башкортостан: | 15400,0 | 200,0 | 200,0 |  |  | 2700,0 | 13300,0 |
|  | Местный бюджет: | 278,0 | 12,5 | 12,5 | - | - | 70,0 | 183,0 |

5.4 Перечень мероприятий в системе электроснабжения

Проектом предусматривается:

- строительство 1-й трансформаторной подстанции мощностью 160 кВА;

- строительство новых сетей электроснабжения протяженностью 1,4 км;

- замена АС проводов на провода марки СИП;

- реконструкция опор ЛЭП;

Программа мероприятий по строительству, реконструкции, и модернизации коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения приведена в таблице 5.4.1.

Таблица 5.4.1 План мероприятий по модернизации системы электроснабжения с. Верхние Услы

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Краткое описание проекта | Цель проекта | Источник финансирования | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2025 гг. |
| 1 | Проект 1. Развитие сетей электроснабжения | Проектирование и строительство электрических сетей позволит повысить надежность системы электроснабжения | Повышение надежности системы электроснабжения, обеспечение перспективного спроса на услуги электроснабжения | Бюджет Республики Башкортостан, средства местного бюджета. | 16650,0 | 1325,0 | 2475,0 | 2725,0 | 1250,0 | 1295,0 | 7580,0 |
| 1.1. | Проектирование и строительство сетей электроснабжения протяженностью 1400 м. Замена ветхих опор ЛЭП. | Проектирование и строительство сетей электроснабжения позволит обеспечить новых потребителей услугами электроснабжения | Обеспечение новых потребителей услугами электроснабжения | Бюджет Республики Башкортостан | 8730,0 | - | - | - | - | 1250,0 | 7480,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 145,0 | - | - | - | - | 45,0 | 100,0 |
| 1.2. | Реконструкция сетей электроснабжения с заменой проводов марки АС на провода марки СИП Протяженностью 1800 м | Реконструкция электроснабжения с заменой проводов АС на провода СИП позволит снизить потери электрической энергии | Повышение энергоэффективности и надежности электроснабжения | Бюджет Республики Башкортостан | 7325,0 | 1300,0 | 2100,0 | 2700,0 | 1225,0 | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 100,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | - | - |
| 1.3 | Строительство КТП 160 кВа | Строительство КТП позволит обеспечить новых потребителей услугами по электроснабжению | Обеспечение новых потребителей услугами по электроснабжению и повышение надежности электроснабжения | Бюджет Республики Башкортостан | 330,0 | - | 330,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 20,0 | - | 20,0 | - | - | - | - |
| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Краткое описание проекта | Цель проекта | Источник финансирования | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2025 гг. |
| Итого, необходимый объем капитальных вложений: | 16650,0 | 1325,0 | 2475,0 | 2725,0 | 1250,0 | 1295,0 | 7580,0 |
|  | Бюджет Республики Башкортостан: | 16385,0 | 1300,0 | 2430,0 | 2700,0 | 1225,0 | 1250,0 | 7480,0 |
|  | Местный бюджет: | 265,0 | 25,0 | 45,0 | 25,0 | 25,0 | 45,0 | 100,0 |

5.5 Перечень мероприятий в системе газоснабжения

Исходя из планировочной структуры разделом проектируются газовые сети и газораспределительные подстанции.

Газопроводы низкого давления после ГРП закольцовываются между собой соответственно, что создает надежную систему газоснабжения поселка.

Размещение газопроводов выполняется в пределах поперечных профилей улиц. Прокладка — подземная из стальных или полиэтиленовых труб. Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой расположенной в колодцах.

Программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части системы газоснабжения приведена в таблице 5.5.1.

Таблица 5.5.1 План мероприятий по модернизации системы газоснабжения с. Верхние Услы

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Краткое описание проекта | Цель проекта | Источник финансирования | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2025 гг. |
| 1 | Проект 1. Развитие сетей газоснабжения | Проектирование и строительство сетей газоснабжения позволит предусматривает подключение новых потребителей к системе | Повышение надежности системы электроснабжения, обеспечение перспективного спроса на услуги электроснабжения | Бюджет Республики Башкортостан, средства местного бюджета. | 2684,0 | - | - | 430,0 | 1127,0 | 1127,0 | - |
| 1.1. | Строительство газопровода низкого давления протяженностью 1500 м + Проект новых сетей газопровода | Строительство газопровода низкого давления полагает подключение всех абонентов к сетевому газоснабжению | Обеспечение общего баланса мощности ресурса потребителей перспективной застройки | Бюджет Республики Башкортостан | 2227,0 | - | - | - | 1113,5 | 1113,5 | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 27,0 | - | - | - | 13,5 | 13,5 | - |
| 1.2. | Строительство газораспределительного пункта + проект | Строительство ГРП для обеспечения потребителей качественного ресурса. | Бюджет Республики Башкортостан | 400,0 | - | - | 400,0 | - | - | - |
|  |  |  | Местный бюджет | 30,0 | - | - | 30,0 | - | - | - |
| Итого, необходимый объем капитальных вложений: | 2684,0 | - | - | 430,0 | 1127,0 | 1127,0 | - |
|  | Бюджет Республики Башкортостан: | 2627,0 | - | - | 400,0 | 1113,5 | 1113,5 | - |
|  | Местный бюджет: | 57,0 | - | - | 30,0 | 13,5 | 13,5 | - |

5.6 Перечень мероприятий в системе утилизации ТБО

Программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части утилизации (захоронения) ТБО приведена в таблице 5.6.1.

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Краткое описание проекта | Цель проекта | Источник финансирования | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2025 гг. |
| 1 | Проект 1. Ликвидация несанкционированных свалок на территории населенного пункта. | Очистка земель от несанкционированной свалки ТБО | Обеспечение положительной санитарно-эпидемиологической обстановки | Бюджет Республики Башкортостан, средства местного бюджета. | 1100,0 | 500,0 | 250,0 | 250,0 | - | - | - |
| 1.1. | Ликвидация несанкционированной свалки | Ликвидация несанкционированных свалок позволит улучшить условия окружающей среды, экологическую обстановку | Улучшение условий окружающей среды, экологической обстановки | Бюджет Республики Башкортостан | 480,0 | 480,0 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 20,0 | 20,0 | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Рекультивация земель после ликвидации несанкционированной свалки | Рекультивация земель позволит улучшить условия окружающей среды, экологическую обстановку и восстановить продуктивность земли | Улучшение условий окружающей среды, экологической обстановки и восстановление продуктивности земли | Бюджет Республики Башкортостан | 500,0 | - | 250,0 | 250,0 | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 100,0 | - | 50,0 | 50,0 | - | - | - |
| 2 | Итого, необходимый объем капитальных вложений: | 1100,0 | 500,0 | 300,0 | 300,0 | - | - | - |
|  | Бюджет Республики Башкортостан: | 980,0 | 480,0 | 250,0 | 250,0 | - | - | - |
|  | Местный бюджет: | 120,0 | 20,0 | 50,0 | 50,0 | - | - | - |

Таблица 5.6.1 План мероприятий по модернизации системы сбора и вывоза ТБО села Верхние Услы

6 ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

6.1 Общие положения

- Основными факторами, определяющими направления разработки программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры  села Верхние Услы муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2015-2025 гг., являются:

- тенденции социально-экономического развития муниципального образования, характеризующиеся незначительным снижением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности до 2025 года с учетом комплексного инвестиционного плана;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

- перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан.

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса муниципального образования.

- Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, муниципального образования разработан  по следующим направлениям:

- строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса  в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства;

- Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры  в сельском поселении и срокам реализации.

- Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

- Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают  требуемую для подключения мощность, устройство точки подключения и врезку в существующие магистральные трубопроводы, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

- Объемы мероприятий определены усреднено. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

- Точная стоимость мероприятий будет определятся на основании смет организаций коммунального комплекса, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования.

Источниками финансирования мероприятий Программы будут являются средства бюджета Республики Башкортостан, бюджета муниципального района Стерлитамакский район, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия республиканских программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования республиканского бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок  к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение).

Если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то количественные показатели распределяются по годам по этапам, что обуславливает приведение в таблицах программы долей единиц.

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата  потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

Ресурсная эффективность  определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования  являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

-улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Результатами реализация мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования  являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке;

Реализация программных мероприятий по системе в захоронении (утилизации) ТБО обеспечит улучшение  экологической обстановки в с. Верхние Услы.

6.2. Целевые индикаторы системы теплоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития в части системы теплоснабжения потребителей поселения являются:

1. Строительство блочно-модульных котельных для обеспечения тепловой энергией отдельно стоящих общественных зданий и секционной застройки на новых территориях;

6.3. Целевые индикаторы системы водоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей муниципального образования являются:

1. Реконструкция ветхих водопроводных сетей и сооружений;

2. Строительство водоочистных сооружений;

3. Обеспечение централизованной системой водоснабжения районов новой жилой застройки муниципального образования.

6.4. Целевые индикаторы системы водоотведения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоотведения потребителей муниципального образования являются:

1.Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений на территории села Верхние Услы;

2.Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационной сети на территории муниципального образования;

3. Замена ветхих сетей водоотведения;

4.Доведение уровня нормативно очищенных сточных вод до 100% от общего объема канализационных стоков муниципального образования (расчетный срок - перспектива).

6.5. Целевые индикаторы системы электроснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы электроснабжения  потребителей муниципального образования являются:

1. Реконструкция сетей электроснабжения с заменой проводов марки АС на провода марки СИП;

2. Проектирование и строительство сетей электроснабжения с целью обеспечения новых потребителей качественными услугами электроснабжения.

3. Строительство КТП на 160 кВт с целью обеспечения новых потребителей услугами электроснабжения и повышения надежности работы системы.

6.6. Целевые индикаторы системы газоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:

1.Прокладка сетей низкого давления потребителям по территории существующей застройки на окраине муниципального образования, общей протяженностью 1,5 км;

2. Установка газораспределительного пункта с целью обеспечения общего баланса мощности ресурса.

6.7. Целевые индикаторы системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития  системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов потребителей муниципального образования, являются:

1. Ликвидация несанкционированных свалок.

2.Рекультивация территории, на которой ранее располагалась несанкционированная свалка в с. Верхние Услы

7 АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ И ПЛАНОВЫХ РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Таблица 7.1. Общая программа

инвестиционных проектов с. Верхние Услы

| № | Технические мероприятия (попроектно) | Объем капитальных вложений, тыс. руб. | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018год | 2019 год | 2020-2025 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Система теплоснабжения |
| 1.1 | Проект 1. Развитие (модернизация) источников тепловой энергии | 20180,0 | 965,0 | 1149,0 | 2510,0 | 3010,0 | 3410,0 | 10120,0 |
| 1.2 | Итого, на развитие системы теплоснабжения | 20180,0 | 965,0 | 1149,0 | 2510,0 | 3010,0 | 3410,0 | 10120,0 |
| 1.3 | Бюджет Республики Башкортостан: | 20032,0 | 916,0 | 1100,0 | 2500,0 | 3000,0 | 3400,0 | 10100,0 |
|  | Местный бюджет: | 148,0 | 49,0 | 49,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 |
| 2. Система водоснабжения |
| 2.1 | Проект 1. Развитие сетей водоснабжения | 10774,5 | 160,0 | 2810,0 | 4066,5 | 1371,5 | 2366,5 | - |
| 2.2 | Итого, на развитие системы электроснабжения | 10774,5 | 160,0 | 2810,0 | 4066,5 | 1371,5 | 2366,5 | - |
| 2.3 | Бюджет Республики Башкортостан: | 10055,0 | 150,0 | 2700,0 | 3900,0 | 1155,0 | 2150,0 | - |
|  | Местный бюджет: | 719,5 | 10,0 | 110,0 | 166,5 | 206,5 | 206,5 | - |
| 3. Система водоотведения |
| 3.1 | Проект 1. Развитие сетей водоотведения | 16678,0 | 212,5 | 212,5 | - | - | 2770,0 | 13483,0 |
| 3.3 | Итого, на развитие системы водоотведения: | 16678,0 | 212,5 | 212,5 | - | - | 2770,0 | 13483,0 |
| 3.4 | Бюджет Республики Башкортостан: | 15400,0 | 200,0 | 200,0 |  |  | 2700,0 | 13300,0 |
|  | Местный бюджет: | 278,0 | 12,5 | 12,5 | - | - | 70,0 | 183,0 |
| 4. Система электроснабжения |
| 4.1 | Проект 1. Развитие сетей электроснабжения | 16650,0 | 1325,0 | 2475,0 | 2725,0 | 1250,0 | 1295,0 | 7580,0 |
| 4.4 | Итого на развитие системы водоотведения | 16650,0 | 1325,0 | 2475,0 | 2725,0 | 1250,0 | 1295,0 | 7580,0 |
| 4.5 | Бюджет Республики Башкортостан: | 16385,0 | 1300,0 | 2430,0 | 2700,0 | 1225,0 | 1250,0 | 7480,0 |
|  | Местный бюджет: | 265,0 | 25,0 | 45,0 | 25,0 | 25,0 | 45,0 | 100,0 |
| 5. Система газоснабжения |
| 5.1 | Проект 1. Развитие сетей газоснабжения | 4250,0 | 0 | 1625,0 | 2625,0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Итого на развитие системы газоснабжения | 4250,0 | 0 | 1625,0 | 2625,0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Бюджет Республики Башкортостан: | 2684,0 | - | - | 430,0 | 1127,0 | 1127,0 | - |
|  | Местный бюджет: | 2627,0 | - | - | 400,0 | 1113,5 | 1113,5 | - |
| 6. Система сбора и вывоза ТБО |
| 6.1 | Проект 1. Ликвидация несанкционированных свалок на территории населенного пункта. | 1100,0 | 500,0 | 300,0 | 300,0 | - | - | - |
| 6.2 | Итого на развитие системы сбора и вывоза ТБО | 1100,0 | 500,0 | 300,0 | 300,0 | - | - | - |
| 6.3 | Бюджет Республики Башкортостан: | 970,0 | 470,0 | 250,0 | 250,0 | - | - | - |
|  | Местный бюджет: | 120,0 | 20,0 | 50,0 | 50,0 | - | - | - |
| 7 | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ВСЕХ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 69632,5 | 3162,5 | 6946,5 | 12225,0 | 16410,0 | 15875,0 | 11405,0 |
| 7.1 | Бюджет Республики Башкортостан: | 65536,0 | 3046,0 | 6680,0 | 9780,0 | 15150,0 | 14800,0 | 10450,0 |
|  | Местный бюджет: | 4096,5 | 115,5 | 266,5 | 1350,0 | 1260,0 | 1075,0 | 955,0 |

# 8 Управление программой

## 8.1 Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация сельского поселения Услинский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан.

Координатором реализации Программы является Администрация сельского поселения Услинский сельсовет , которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

## 8.2 План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов

Реализация программы осуществляется в 2 этапа:

- 2015 – 2020 гг.;

- 2021 – 2025 гг.

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2015 г.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Республики Башкортостан.

## 8.3 Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга программы комплексного развития жилищно-коммунальной инфраструктуры сельского поселения Услинский сельсовет является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры поселения.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития жилищно-коммунальной инфраструктуры села Верхние Услы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

## 8.4 Порядок корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Администрацией села Верхние Услы по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы администрации.