###### ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

###### к решению Совета сельского

Услинский сельсовет муниципального

района  Стерлитамакский район

от  07.08. 2015г. № 367

Программа

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

села Верхние Услы

муниципального района Стерлитамакский район

Республики Башкортостан на период

2015-2020 годы и на перспективу до 2025 года

ТОМ II Обосновывающие материалы

«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры села верхние услы сельского поселения услинский сельсовет муниципального района  Стерлитамакский район республики Башкортостан  на период до 2025 года»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ……………………………………………………………………………………….5

1.1.Перспективные показатели спроса на услуги системы теплоснабжения..................5

1.2.Перспективные показатели спроса на услуги системы водоснабжения....................7

1.3.Перспективные показатели спроса на услуги системы водоотведения……….......10

1.4.Перспективные показатели спроса на услуги системы электроснабжения............13

1.5.Перспективные показатели спроса на услуги системы газоснабжения…………...14

1.6.Перспективные показатели спроса на услуги системы сбора и утилизации ТБО……………………………………………………………………………………………...14

2. характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры	15

2.1. Анализ существующего состояния системы водоснабжения	15

2.1.1.   Институциональная структура водоснабжения………………………..………....15

2.1.2.   Характеристика системы водоснабжения…………………………………………15

2.1.3.   Балансы мощности и ресурса. Доля поставки ресурса по приборам учета...…16

2.1.4.  Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности	17

2.1.5. Качество поставляемого ресурса	17

2.1.6  Тарифы на коммунальные ресурсы………………………………………………….18

2.1.7. Надежность работы системы	18

2.1.8. Технические и технологические проблемы в системе	18

2.1.9. Воздействие на окружающую среду	18

2.2. Анализ существующего состояния системы водоотведения	19

2.2.1.   Институциональная структура водоотведения………………………...…………19

2.2.2.   Характеристика системы водоотведения………………………………………….19

2.2.3.   Балансы мощности и ресурса. Доля поставки ресурса по приборам учета...…20

2.2.4.   Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности	21

2.2.5. Качество поставляемого ресурса	21

2.2.6Тарифы на коммунальные ресурсы…………………………………………………...21

2.2.7. Надежность работы системы	21

2.2.8. Технические и технологические проблемы в системе	21

2.2.9. Воздействие на окружающую среду	21

2.3. Анализ существующего состояния системы теплоснабжения	22

2.3.1. Институциональная структура теплоснабжения	22

2.3.2. Характеристика системы теплоснабжения	22

2.3.3. Балансы мощности и ресурса. Доля поставки ресурса по приборам учета...…..24

2.3.4. Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности	24

2.3.5. Качество поставляемого ресурса	24

2.3.6.Тарифы на коммунальные ресурсы…………………………………………………..25

2.3.7. Надежность работы системы	25

2.3.8. Технические и технологические проблемы в системе	25

2.3.9. Воздействие на окружающую среду	25

2.4. Анализ существующего состояния системы газоснабжения	26

2.4.1. Институциональная структура газоснабжения	26

2.4.2. Характеристика системы газоснабежния	26

2.4.3. Балансы мощности и ресурса. Доля поставки ресурса по приборам учета...…..26

2.4.4. Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности	27

2.4.5. Качество поставляемого ресурса	27

2.4.6. Тарифы на коммунальные ресурсы………………………………………………….27

2.4.7. Надежность работы системы	27

2.4.8. Технические и технологические проблемы в системе	28

2.4.9. Воздействие на окружающую среду	28

2.5. Анализ существующего состояния системы электроснабжения	28

2.5.1. Институциональная структура электроснабжения	28

2.5.2. Характеристика системы электроснабжения	29

2.5.3. Балансы мощности и ресурса. Доля поставки ресурса по приборам учета...…..29

2.5.4. Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности	29

2.5.5. Качество поставляемого ресурса	29

2.5.6. Тарифы на коммунальные ресурсы………………………………………………….30

2.5.7. Надежность работы системы	30

2.5.8. Технические и технологические проблемы в системе	30

2.5.9. Воздействие на окружающую среду	30

2.6. Анализ существующего состояния системы утилизации (захоронения) ТБО	31

2.6.1. Институциональная структура системы сбора и утилизации ТБО	31

2.6.2. Характеристика системы сбора и утилизации ТБО	32

2.6.3 Баланс мощности ресурса…………..…………………………..……………………...33

### 2.6.4 Тарифы на услуги сбора и вывоза ТБО……………………………………………...33

### 2.6.5. Технические и технологические проблемы в системе…………………………......33

2.6.6 Воздействие на окружающую среду..............................................................................33

3. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки поселения	35

4. перечень мероприятий систем коммунальной инфраструктуры	42

4.1. Перечень мероприятий в системе теплоснабжения	42

4.2. Перечень мероприятий в системе водоснабжения	44

4.3. Перечень мероприятий в системе водоотведения	46

4.4. Перечень мероприятий в системе электроснабжения	48

4.5. Перечень мероприятий в системе газоснабжения	51

4.6. Перечень мероприятий в системе утилизации ТБО	53

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ДОСТУПНОСТИ……...............................................................................................................55

6.ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ НА ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ……………………………………………………………..58

# 1 ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

# 1.1 Перспективные показатели спроса на услуги системы теплоснабжения

При расчете спроса услуги на теплоснабжение были использованы прогнозируемые значения потребления тепловой энергии, реализация мероприятий по энергосбережению, показатели перспективной застройки.

В с. Верхние Услы учет потребления тепловой энергии не ведется. Прогноз выполнен исходя из перспективного количества населения и нормативного расхода коммунальных ресурсов.

Прогнозируемое потребление тепловой энергии населением в 2025 г. приведено в таблице 1.1.2.

| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт | Тепл. поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Секционная застройка до 5-ти этажей с общественными зданиями |  | (180х1,25) |  |  |  | (2,4*305) |  |  |
|  | расч. срок | 1,7712 | 225 | 0,40 | 0,05 | 0,14 | 732 | 0,10 | 0,55 |
|  | вт.ч. на 1 оч. | 1,7712 | 225 | 0,40 | 0,05 | 0,14 | 732 | 0,10 | 0,55 |
| 2 | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4*73) |  |  |
|  | расч. срок | 30,8098 | 26,25 | 0,81 | 0,10 | 0,946 | 175,2 | 0,17 | 1,07 |
|  | вт.ч. на 1 оч. | 19,9538 | 26,25 | 0,52 | 0,06 | 0,729 | 175,2 | 0,13 | 0,71 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок | 32,581 |  | 1,21 | 0,14 | 1,09 |  | 0,27 | 1,62 |
|  | вт.ч. на 1 оч. | 21,725 |  | 0,92 | 0,11 | 0,87 |  | 0,23 | 1,26 |
|  | Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 1,30 | 0,16 |  |  | 0,29 | 1,75 |
|  | вт.ч. на 1 оч. |  |  | 1,00 | 0,12 |  |  | 0,25 | 1,36 |
|  | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 1,12 | 0,13 |  |  | 0,25 | 1,51 |
|  | вт.ч. на 1 оч. |  |  | 0,86 | 0,10 |  |  | 0,21 | 1,18 |
|  | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 3,09 | 0,37 |  |  | 1,65 | 5,11 |
|  | вт.ч. на 1 оч. |  |  | 2,36 | 0,28 |  |  | 1,41 | 4,06 |

Таблица 1.1.1.- Расчет потребления тепловой энергии

с. Верхние Услы в 2025 году

# 1.2 Перспективные показатели спроса на услуги по водоснабжению

При расчете прогноза спроса на водоснабжение были учтены фактические данные, прогноз численности населения, реализация мероприятий по энергосбережению. При расчете потребления воды населением учтены понижающие факторы за счет установки индивидуальных квартирных приборов учета воды.

Объем реализации воды потребителям села Верхние Услы к 2025 г. увеличится на 1,35 % по сравнению с 2014 г. Население является основным потребителем воды и оказывает наибольшее влияние на общий объем реализации. К 2016 г. объем реализации воды населению снизится на 4,52 % в отношении 2014 г. с учетом реализации мероприятий по установке общедомовых и индивидуальных приборов учета воды.

В с. Верхние Услы учет потребления воды не ведется. Прогноз выполнен исходя из перспективного количества населения и нормативного расхода коммунальных ресурсов.

Прогнозируемое водопотребления населением в 2025 г. приведено в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1.- Расчет водопотрбелния

с. Верхние Услы в 2025 году

| № | Наименование потребителей | Насел. чел. | Норма | Средне- | Максим. | Максим. | Максим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | водо- потр. л/сут | суточн. расход м3/сут | суточн. расход м3/сут | часов. расход м3/ч | секунд. расход л/с |
| 1 | Застройка малоэтажными зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и каналиизацией |  |  |  | Ксут.max=1,2 |  |  |
|  | на 1 очередь | 630 | 200 | 126,00 | 151,20 | 18,02 | 5,01 |
|  | нарасч. срок | 847 | 200 | 169,40 | 203,28 | 22,02 | 6,12 |
| 2 | Застройка малоэтажными блокированными зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и каналиизацией |  |  |  |  |  |  |
|  | на 1 очередь | 99 | 125 | 12,38 | 14,85 | 3,62 | 1,01 |
|  | нарасч. срок | 99 | 125 | 12,38 | 14,85 | 3,62 | 1,01 |
| 3 | Застройка многоквартирная с домами, оборудованными внутренним холодным и горячим водопроводом и канализацией |  |  |  |  |  |  |
|  | на 1 очередь | 140 | 300 | 42,00 | 50,40 | 10,92 | 3,03 |
|  | нарасч. срок | 140 | 300 | 42,00 | 50,40 | 10,92 | 3,03 |
| 4 | Неучтенные расходы |  | 10% |  |  |  |  |
|  | на 1 очередь |  |  | 18,0375 | 21,65 | 3,26 | 0,90 |
|  | нарасч.срок |  |  | 22,3775 | 26,85 | 3,66 | 1,02 |
| 5 | Расход воды на содержание и поение скота и птиц |  | 5% |  |  |  |  |
|  | на 1 очередь |  |  | 9,01875 | 10,82 | 1,63 | 0,45 |
|  | нарасч.срок |  |  | 11,18875 | 13,43 | 1,83 | 0,51 |
| 6 | Полив улиц и зеленых насаждений |  |  |  | Ксут.max=1,1 |  |  |
|  | на 1 очередь | 869 | 50 | 43,45 | 47,80 | 5,18 | 1,44 |
|  | нарасч.срок | 1086 | 50 | 54,30 | 59,73 | 5,82 | 1,62 |
| 7 | Наружнеепожаротешение |  |  |  | 108,00 | 36,00 | 10,00 |
| 8 | Внутреннее пожаротушение |  |  |  | 27,00 | 9,00 | 2,50 |
|  | Итого на 1 очередь: | 869 |  | 250,88 | 431,71 | 87,62 | 24,34 |
|  | Итого на расч.срок: | 1086 |  | 311,64 | 503,54 | 92,87 | 25,80 |

# 1.3 Перспективные показатели спроса на услуги водоотведения

Прогноз спроса на услуги водоотведения рассчитан в соответствии с потреблением воды.

Население является основным потребителем воды и оказывает наибольшее влияние на общий объем отведения сточных вод. К 2025 году объем водоотведения от населения увеличится на 3% от существующего положения на 2014 год.

В с. Верхние Услы учет водоотведения не ведется. Прогноз выполнен исходя из перспективного количества населения и нормативного расхода коммунальных ресурсов.

Прогнозируемое водопотребление населением в 2025 г. приведено в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1.- Расчет водоотведения

с. Верхние Услы в 2025 году

| № п/п | Наименование потребителей | Насел. чел. | Норма водо- потр. л/сут | Средне- суточн. расход м3/сут | Максим. суточн. расход м3/сут | Среднеий расход ст.вод л/с | Максим. секунд расход л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка малоэтажными зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и каналиизацией |  |  |  | Ксут.max=1,2 |  | Кобщ=3 |
|  | на 1 очередь | 630 | 200 | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 4,38 |
|  | нарасч. срок | 847 | 200 | 0,00 | 0,00 | 1,96 | 5,88 |
| 2 | Застройка малоэтажными блокированными зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и каналиизацией |  |  |  |  |  |  |
|  | на 1 очередь | 99 | 125 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,43 |
|  | нарасч. срок | 99 | 125 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,43 |
| 3 | Застройка многоквартирная с домами, оборудованными внутренним холодным и горячим водопроводом и канализацией |  |  |  |  |  |  |
|  | на 1 очередь | 140 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 1,46 |
|  | нарасч. срок | 140 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 1,46 |
| 4 | Неучтенные расходы |  | 10% |  |  |  | Кобщ=3 |
|  | на 1 очередь |  |  |  | 0,00 | 0,21 | 0,63 |
|  | нарасч.срок |  |  |  | 0,00 | 0,26 | 0,78 |

# 1.4 Перспективные показатели спроса на услуги по электроснабжению

При расчете спроса услуги электроснабжения были использованы фактические показатели потребления, реализация мероприятий по энергосбережению, показатели перспективной застройки, прогноз численности населения, переход населения на постоянное зимнее время суток.

Данных по потреблению электрической энергии не были предоставлены. Поэтому, прогноз выполнен исходя из перспективного количества населения и нормативного расхода коммунальных ресурсов.

Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и дополнение к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. Инструкции по проектированию городских электрический сетей РД 34.20.185-94, СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», «Методические рекомендации по определению расчетных электрических нагрузок учреждений здравоохранения».

Расчетная нагрузка на с.Верхние Услы приведена в таблице 1.4.1.

Суммарная мощность, потребляемая проектируемой территории, с учетом существующих нагрузок составляет:

- 1-я очередь строительства — 0,4 МВА;*

- расчетный срок (в том числе 1-я очередь строительства) — 0,6 МВА.*

Таблица 1.4.1.- Расчетная нагрузка электроснабжения

на с. Верхние Услы

|  | 1-я очередь строительства (2017г.)* | Расчетный срок (2025г.)* |
| --- | --- | --- |
| Существующая нагрузка (2012), кВт.* | Приращение нагрузки, кВт. | Всего нагрузки, кВт. | Приращение нагрузки (с учетом 1й очереди), кВт. | Всего нагрузки, (с учетом 1й очереди), кВт. |
| 388,5 | 54,69 | 443,19 | 165,36 | 553,86 |

*Без учета промышленных предприятий

# 1.5 Перспективные показатели спроса на услуги по газоснабжению

К расчетному сроку к 2025 г. суммарный  объем потребления газа населением составит 15985 тыс. м3.

Прогноз спроса на услуги по газоснабжению на период 2015-2025 гг. с. Верхние Услы представлен в таблице 1.5.1.

Таблица 1.5.1. - Прогноз спроса на услуги газоснабжения

в с. Верхние Услы на период 2015-2025 гг.

| № | Показатель | Единицы измерения | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | к 2025 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем потребление газа населением | тыс. м3 | 13485 | 13489 | 15792 | 15825 | 15829 | 15846 | 15985 |

1.6 Прогноз спроса на услуги по утилизации ТБО

Прогноз спроса на услуги по утилизации ТБО выполнен на основании прогноза численности населения, Генерального плана с. Верхние Услы.

Вопросы организации утилизации и переработки бытовых и промыш- ленных отходов находятся в ведении муниципального района Стерлитамакский район согласно Федеральному закону Российской Федерации от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- управления в Российской Федерации» (глава 3, статья 15, п. 1.1).

Объем образования ТБО на территории села Верхние Услы в 2025 г. составит 1203,3 м3.Подробная статистика объема образования ТБО на территории села Верхние Услыпредставленна в таблице 1.6.1

Таблица 1.6.1.-Прогнозируемый объем образования ТБО

на территории с. Верхние Услы

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов на 1 человека | Количество бытовых отходов на 1086 человека |
| --- | --- | --- |
|  | в год | в день | в год | в день |
|  | кг | л | кг | л | т | м3 | т | м3 |
| Твердые: от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом от прочих жилых зданий | 190 | 900 | 0,52 | 2,47 | 206 | 977 | 0,56 | 2,7 |
| Общее количество по с. учетом общественных зданий | 300 | 1100 | 0,82 | 3,01 | 325 | 1195 | 0,89 | 3,3 |
| Смет с 1м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5 | 8 | 0,01 | 0,02 | 5 | 8,7 | 0,01 | 0,02 |
| Общее количество по поселению с учетом общественных зданий и смета | 305 | 1108 | 0,83 | 3,03 | 331 | 1203,3 | 0,9 | 3,3 |

2 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1 Анализ существующего состояния системы водоснабжения

2.1.1 Институциональная структура водоснабжения

Система договоров с потребителями: в соответствии с действующим законодательством организация ООО «Водоканал» заключает с потребителями (физическими и юридическими лицами). Также возможно заключение договоров с собственниками помещений в многоквартирных домах в случаях и порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Порядок расчетов за коммунальные услуги: Расчеты по договорам с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляются напрямую на расчетный счет организации ВКХ. Расчеты с населением осуществляются следующими способами оплаты:

- через отделения Почты России.

2.1.2 Характеристика системы водоснабжения

В настоящее время в с. Верхние Услы источником существующего водоснабжения является скважинный водозабор, расположенный в сельском поселении Услинский сельсовет и в с. Верхние Услы. Водозабор состоит из 2 скважин производительностью 144 м3/сут и 240 м3/сут и родника производительностью 240 м3/сут. Глубина скважин 80м.

Вода от скважин подается в водонапорную башню системы «Рожновского» и далее в разводящую сеть села. В селе имеется разветвленная тупиковая сеть водопровода.

Часть населения одноэтажной застройки берет воду из водозаборных колонок, количество водозаборных колонок в селе — 10. Количество потребляемой воды составляет: населением - 100 м3/сут; коммунально-бытовыми предприятиями — 2,6 м3/сут. Качество воды соответствует показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Действующая система водоснабжения находится в неудовлетворительном состоянии.

За весь период эксплуатации производился лишь частичный ремонт с заменой небольших участков при возникновении аварийных ситуаций.В результате плохого технического состояния водопроводных сетей и запорной арматуры значительная часть от отпущенной воды ежедневно теряется из-за утечеки неучтенных расходов воды в сетях водопроводов, поэтому дальнейшая эксплуатация без проведения реконструкционных мероприятий проблематична и неэффективна.

Главной целью должно стать обеспечение населения сельского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения.Поэтому необходимо установить на всех водозаборах водоочистные сооружения с использованием современных методов очистки воды.

Данные о состоянии сетей водоснабжения в с. В. Услы представлены в таблице 2.1.2.1

Таблица 2.1.2.1Данные о состоянии сетей водоснабжения

с. Верхние Услы

| Населенный пункт | Численность, человек | Протяженность, км | Средний диаметр водопровода | Год ввода в эксплуатацию | Тип прокладки | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.ВерхниеУслы (Услинский с/с) | 740 | ≈2.5 | 100 | 1966 | сталь | Сети очень ветхие, износ 100%. |

2.1.3 Балансы мощности ресурса. Доля поставки ресурса по приборам учета

Присутствует дефицит мощности в системе водоснабжения в летний период, в связи с несанкционированным использованием населением ресурса в целях полива огородов.

Использование существующих водозаборных скважин в черте с.Верхние Услы возможно в целях обеспечения поливочных нужд и хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Мощность существующего водозабора вполне достаточна для обеспечения нужд хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения на 1 очередь строительства и на расчетный срок.

Учет потребления ресурса не ведется. Приборы учета отсутствуют как на водозаборных сооружениях, так и у абонентов, подключенных к централизованному водопроводу.

2.1.4 Зона действия источников ресурса

В настоящее время система водоснабжения не обеспечивает в полном объеме сложившийся уровень потребления воды в с. Верхние Услы, срок эксплуатации водозаборных сооружений и сетей водопровода составляет более 40 лет. Высокий уровень износа сетей, по которым вода подается потребителям, оказывает негативное влияние на ее качество.

Зоны действия источников водоснабжения в с. Верхние Услы представлены в виде схемы, на которой отражены:

- водонапорные башни;

- план-схему централизованной сети;

-  здания промышленного назначения;

- здания социального назначения;

- жилые дома.

2.1.5 Качество поставляемого ресурса

В с. Верхние Услы проект зоны санитарной охраны скважин не разрабатывался и не утверждался.

В соответствии с рабочей программой лабораторно-производственного контроля качества питьевой воды на 2012-2015 год ежемесячно производится отбор проб образца воды. Протокол лабораторных исследований №8714.

Данные лабораторных исследований представлены в таблице 2.1.5.1

Таблица 2.1.5.1 Результаты исследования

(с. Верхние Услы)

| Наименование определяемого показателя | Допустимые уровни | Фактическое значение | Единица измерения | НД на методы испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обобщенные показатели |
| Водородный показатель | 6.0-9.0 | 7.48 | рН | ПНДФ 14.1:2:4.121-97 |
| Жесткость общая | Не более 7.0 | 6.9 | мг-экв./дм3 | ГОСТ Р 52407-05 |
| Сухой остаток | 1000-1500 | 364.6 | мг/дм3 | ГОСТ 18164-72 |
| Неорганические вещества |
| Аммиак (по азоту) | Не более 2.0 | <0.05 | мг/дм3 | ГОСТ 4192-82 |
| Нитриты (по NO2) | Не более 3.0 | <0.003 | мг/дм3 | ГОСТ 4192-82 |
| Нитраты (по NO3) | Не более 45.0 | <0.2 | мг/дм3 | ГОСТ 18826-73 |
| Хлориды | Не более 350.0 | 6.71 | мг/дм3 | ГОСТ 4245-75 |
| Сульфаты (SO42-) | Не более 500 | 30.01 | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.157-2009 |

2.1.6 Тарифы на услуги водоснабжения

В таблице 2.1.6.1 представлены данные о тарифах на водоснабжение в с. Верхние Услы, утвержденные постановлениями Государственным комитетом по тарифам Республики Башкортостан.

Таблица 2.1.6.1 Тарифы на водоснабжение с. Верхние Услы

| Тарифы на теплоснабжение с. Верхние Услы | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С 01.01.- 30.06.2013 | 1.07.-31.12.2013 | С 01.01.- 30.06.2014 | 1.07.-31.12.2014 | С 01.01.- 30.06.2015 |
| Для населения (с НДС) | Руб./м3 | 5,72 | 6,11 | 6,11 | 6,37 | 6,37 |
| Для бюджетных потребителей (без НДС) | Руб./ м3 | 5,72 | 6,11 | 6,11 | 6,37 | 6,37 |
| Для прочих потребителей (без НДС) | Руб./ м3 | 5,72 | 6,11 | 6,11 | 6,37 | 6,37 |

В связи с ежегодным ограничением роста тарифов на услуги водоснабжения, в полном объеме не предусматриваются средства на капитальный ремонт водопроводных сетей, и работы проводятся только в аварийном режиме для устранения порывов.

2.1.7 Надежность работы системы водоснабжения

Значительная часть водопроводной сети находится в неудовлетворительном состоянии, и требует перекладки либо санации, так как техническое состояние водопроводных систем приводит к частым авариям и, как следствие, – к вторичному загрязнению водопроводных систем.

Физический износ сетей составляет 80%.

Нормативный срок эксплуатации основных магистральных и дворовых сетей водопровода практически истёк и часть из них выведена из эксплуатации по причине большой коррозии стальных трубопроводов.

2.1.8 Технические и технологические проблемы в системе

В связи с большим износом сетей и оборудования объектов водоснабжения с. Верхние Услы Услинского сельсовета необходима их реконструкция и модернизация. Конкретнее требуют реконструкции в с. Верхние Услы ул. Советская, ул. Горная, ул. 40 лет Победы, ул. Салавата общей протяженностью 3500 п/м.

2.1.9 Воздействие на окружающую среду

Водопровод является экологически чистым сооружением – ввод его в действие не окажет существенного влияния на окружающую среду.

Для сохранения природного состава и качества вод, исключения возможных поступлений загрязняющих веществ в источники водоснабжения, вокруг водозабора должны быть установлены зоны санитарной охраны в составе трех поясов. Зоны санитарной охраны водопроводных сооружений должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4. 1110-02 п.2.4. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

В с. Верхние Услы отсутствуют зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

2.2 Анализ существующего состояния системы водоотведения

2.2.1 Институциональная структура системы водоотведения

Система договоров с потребителями: в соответствии с действующим законодательством организация ООО «УК ЖКХ» заключает с потребителями (физическими и юридическими лицами). Также возможно заключение договоров с собственниками помещений в многоквартирных домах в случаях и порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Порядок расчетов за коммунальные услуги: Расчеты по договорам с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляются напрямую на расчетный счет организации ВКХ. Расчеты с населением осуществляются следующими способами оплаты:

- через отделения Почты России;

2.2.2 Характеристика системы водоотведения

Централизованная система канализации на основной части поселения отсутствует. Есть канализационная сеть в  многоквартирных домах. Колодцы располагаются в 1 м от дома, большой колодец в 40 м от дома. При заполнении колодцев хозфекальными массами, предоставляется вакуумная машина, которая осуществляет свою деятельность.

Сточные воды вывозятся на очистные сооружения полной биологической очистки.

Остальное население пользуется надворными уборными и выгребными ямами.

Работа отдельной сети канализации в многоквартирном доме не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала. Большой износ существующей канализационной сети требует их замены и реконструкции.

Износ существующей сети канализации составляет 70%.

Структура сбора и очистки сточных вод с. Верхние Услы включает в себя безнапорную канализационную систему.

Таблица 2.2.2.1.Данные о централизованной системе канализации

| Населенный пункт | Количество, человек | Тип системы канализации | Канализационные сооружения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Верхние Услы (Услинский с/с) | 740 | самотечная | отсутствуют | На обслуживании ООО «УК ЖКХ» |

Население, проживающее в индивидуальной застройке, пользуются надворными уборными и выгребами, редко септиками. В остальных населенных пунктах района действует выгребная система канализации. Далее из выгребов стоки вывозят ассенизационным транспортом на свалки твердых бытовых отходов, запахивают на сельскохозяйственных полях или утилизируют на приусадебном участке.

В с. Верхние Услы отсутствуют канализационные насосные станции и БОС.

Таблица 2.2.2.2. Данные о состоянии канализационной сети

| Населенный пункт | Численность, человек | Протяженность, км | Средний диаметр водопровода | Год ввода в эксплуатацию | Тип прокладки | Техническое состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.ВерхниеУслы (Услинский с/с) | 740 | ≈0.44 | 100 | 1965 | Чугун+сталь | Износ сетей 85%. | На обслуживании ООО «УК ЖКХ». |

2.2.3 Балансы мощности ресурса. Доля поставки ресурса по приборам учета.

Бытовые стоки с многоквартирных домов поступают в выгребную яму, вывоз и обслуживание выгребных ям осуществляет ООО «УК ЖКХ».

Приборы учета сточных вод отсутствуют.

2.2.4 Зона действия источников ресурса

Зоны действия источников водоотведения по селу Верхние Услы приведены в Приложении № 1 рисунок 2 «Схема сети водоотведения (канализации) села Верхние Услы, Услинский сельсовет»

2.2.5 Качество поставляемого ресурса

В с. Верхние Услы наблюдается высокий износ существующих канализационных сетей требует их замены и реконструкции.

Показатели, характеризующие параметры качества предоставляемых услуг и поддающиеся наблюдению и оценке потребителей:

- перебои в водоотведении;

- частота отказов в услуге водоотведения;

- отсутствие протечек и запаха.

2.2.6 Тарифы на услуги водоотведения

В таблице 2.2.6.1 представлены данные о тарифах на водоотведение в селе Верхние Услы, по данным ООО «УК ЖКХ».

Таблица 2.2.6.1Тарифы на водоснабжение

| Тарифы на водоснабжение | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С 01.01.- 30.06.2014 | 1.07.-31.08.2014 | С 01.01.- 30.06.2015 | 01.07.-31.12..2015 |
| Для населения (с НДС) | Руб./м3 | 12 | 13 | 13 | 14 | - |
| Для бюджетных потребителей (без НДС) | Руб./м3 | 12 | 13 | 13 | 14 | - |
| Для прочих потребителей (без НДС) | Руб./м3 | 12 | 13 | 13 | 14 | - |

2.2.7 Надежность работы системы

Системы централизованного водоотведения находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются как в капитальном ремонте, так и в реконструкции и модернизации. Физический износ основных сооружений систем централизованного водоотведения составляет 90%.

2.2.8 Технические и технологические проблемы в системе

- отсутствуют очистные сооружения;

- высокий износ системы водоотведения.

2.2.9 Воздействие на окружающую среду

В связи с отсутствием в муниципальном образовании водоочистных сооружений, фактическая и требуемая производительность, состав оборудования, основные показатели, степень износа, удельный расход электроэнергии на очистку (очистка и транспортировка), режимы работы оборудования, производственные программы, качество очистки воды (фактические данные и нормы ПДК(мг/л) очищенных сточных вод), а также описание технологического процесса очистки воды и воздействие на экологию не приводится.

Во всех населенных пунктах, где есть централизованная система водоотведения (канализации) отсутствуют протоколы лабораторных исследований на сточные воды. По данным ООО «УК ЖКХ» надзорные органы их не требуют.

2.3 Анализ существующего состояния системы теплоснабжения

2.3.1 Институциональная структура системы теплоснабжения

Система договоров с потребителями: в соответствии с действующим законодательством организация ООО «УК ЖКХ» заключает с потребителями (физическими и юридическими лицами). Также возможно заключение договоров с собственниками помещений в многоквартирных домах в случаях и порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Порядок расчетов за коммунальные услуги: Расчеты по договорам с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляются напрямую на расчетный счет организации ВКХ. Расчеты с населением осуществляются следующими способами оплаты:

- через отделения Почты России;

2.3.2 Характеристика системы теплоснабжения

Согласно выданных данных, в настоящее время централизованное теплоснабжение в селе Верхние Услы отсутствует. Имеется 2 топочных с бытовыми котлами до 100 кВт непосредственно у зданий.

В топочных установлены следующие котлоагрегаты: 2 шт. КЧМ-5; 1 шт. ИК-0,2; 1 шт. ДОН-31,5. Год ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования КЧМ-5 – 1997г, ИК-0,2 – 2003 г,ДОН-31,5 – 1993 г.

Способ прокладки тепловой сети- надземный, непосредственно от топочной к многоквартирному дому. Протяженность в двухтрубном исполнении составляет 95 п/м. Материальная характеристика трубопроводов теплосети составляет 5.5 м2.Потери тепла в тепловых сетях составляют 30,816, Гкал/год

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий.

Все топочные села Верхние Услы работают по принятым температурным графикам.

В таблице 2.3.2.1 представлена среднегодовая загрузка оборудования, где:
- Q выработки - выработка (производство) тепловой энергии источником теплоснабжения в течении года, Гкал;

- Qуст - установленная тепловая мощность источника теплоснабжения, Гкал/ч.

Таблица 2.3.2.1Среднегодовая загрузка оборудования

теплоснабжения с. Верхние Услы

| Наименование источника | Qвыработки, Гкал | Qуст, Гкал/ч | Туст, час/год | Т, час/год | Среднегодовая загрузка % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. В. Услы | Топочная №1 | 513,6 | 0,12 | 4280 | 8760 | 49 |
|  | Топочная №2 | 554,7 | 0,11 | 5043 | 8760 | 58 |

Значения потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом представлены в таблице 2.3.2.2

Таблица 2.3.2.2 Потребление тепловой энергии МКД

с. Верхние Услы

| Наименование источника | Q ср, Гкал/отопительный период | Q ср, Гкал/год |
| --- | --- | --- |
| с. В. Услы | Топочная №1 | 513,6 | 513,6 |
|  | Топочная №2 | 554,7 | 554,7 |

Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуальных источников тепла (АОГВ), частично – печное.

Теплоснабжение общественных зданий осуществляется от индивидуальных котельных, в которых установлены котлы различных марок, работающих на природном газе.

Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуальных источников тепла (АОГВ), частично – печное.

2.3.3 Балансы мощности ресурса. Доля поставки  ресурса по приборам учета.

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки (Гкал/ч) представлены в таблице 2.3.3.1

Суммарная располагаемая мощность топочных составляет 0,23 Гкал/час.

Таблица 2.3.3.1 Балансы мощности ресурса системы теплоснабжения

| Наименование поселения | Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность | Располагаемая тепловая мощность | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Располагаемая тепловая мощность «нетто» | Нагрузка потребителей | Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в сетях) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. В. Услы | Топочная №1 | 0,12 | 0,12 | - | 0,12 | 0,1 | 0,103 |  |
|  | Топочная №2 | 0,11 | 0,11 | - | 0,11 | 0,108 | 0,111 |  |

Учет отпускаемой тепловой энергии не ведется. Общедомовые приборы учета отсутствуют.

2.3.4 Зона действия ресурса

Все источники теплоснабжения обеспечивают тепловой энергией многоквартирные дома в количестве 4 штук, расположенные в селе Верхние Услы. Горячее водоснабжение отсутствует.

Зоны действия источников теплоснабжения с. Верхние Услы приведены  Приложения № 1 рисунок № 3 «Схема с. В. Услы с указанием зоны действия централизованной системы теплоснабжения.»

2.3.5 Качество поставляемого ресурса

Качество поставляемого ресурса обеспечивается за счет проведения режимно-наладочных работ на котлах, проведения гидравлических расчетов, проведением промывок котлов, тепловых сетей, систем теплопотребления потребителей.

2.3.6 Тарифы на услуги теплоснабжения.

Таблица 2.3.6.1Тарифы на водоснабжение

с. Верхние Услы

| Тарифы на теплоснабжение с. Верхние Услы | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С 01.01.- 30.06.2013 | 1.07.-31.12.2013 | С 01.01.- 30.06.2014 | 1.07.-31.12.2014 | С 01.01.- 30.06.2015 |
| Для населения (с НДС) | Руб./м3 | 5,72 | 6,11 | 6,11 | 6,37 | 6,37 |
| Для бюджетных потребителей (без НДС) | Руб./ м3 | 5,72 | 6,11 | 6,11 | 6,37 | 6,37 |
| Для прочих потребителей (без НДС) | Руб./ м3 | 5,72 | 6,11 | 6,11 | 6,37 | 6,37 |

2.3.7 Надежность работы системы

Сети ветшают, процент износа растёт, тепловые потери в сетях увеличиваются. Мониторинг технического состояния котельных, расположенных на территории села Верхние Услы, показывает, что количество установленных котлов со сроком эксплуатации 15 лет и более составляет 70%. Общий уровень износа котельных по оперативным сведениям составляет более 80%.

2.3.8 Технические и технологические проблемы в системе

Системы теплоснабжения села характеризуются низким уровнем технической оснащенности котельных и тепловых сетей. Коэффициент полезного действия эксплуатируемого оборудования значительно ниже технически достижимого уровня, потери в тепловых сетях превышают нормативные, а отсутствие приборов учета ведет к дополнительным, зачастую неоправданным, расходам населения.

Значительная часть дворовых теплотрасс сильно изношена.

2.3.9 Воздействие на окружающую среду

Топочные села Верхние Услы согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не являются источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, т.к. уровни создаваемого загрязнения в районе жилой застройки не превышают предельную допустимую концентрацию по выбрасываемым загрязняющим веществам с учетом фона.

2.4 Анализ существующего состояния системы в газоснабжении

2.4.1 Институциональная структура газоснабжения

Газоснабжением района занимается ООО «Газпром Межрегионгаз Уфа», обслуживанием сетей  филиал ОАО «Газсервис» г. Стерлитамак ул. Вокзальная 2, ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»

Порядок расчетов за коммунальные услуги: Расчеты по договорам с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляются напрямую на расчетный счет организации ВКХ. Расчеты с населением осуществляются следующими способами оплаты:

- через отделения Почты России;

- через отделения и банкоматы Сбербанка.

2.4.2 Характеристика системы газоснабжения.

Газоснабжение существующего жилого массива села Верхние Услы осуществляется от АГРС «Услы».

Газ высокого давления подается в ГРП.

Газ среднего давления распределяется по потребителям после понижения давления в ГРП.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП).

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Уровень газификации домов составляет 99,9 %. Расчетное давление в газопроводе составляет 1,2 Мпа.

2.4.3 Балансы мощности и ресурса. Доля поставки ресурса по приборам учета.

Дефицит ресурса в зоне действия источника газоснабжения отсутствуют. Потребность в газовых сетях отсутствует. Имеется возможность подключения новых абонентов к сетевому газоснабжению. Подробная информация представлена в таблице 2.4.3.1 «Существующее положение системы газоснабжения».

Таблица 2.4.3.1 Существующее положение системы газоснабжения

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наличие жилого фонда, всего дом/квартир | Газифицировано квартир природным газом | Кол-во квартир, подлежат. газификации | Наличие газовых сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего, км | В т.ч. МПГ | В т.ч. ВПГ |
| 1 | с. Верние Услы Стерлитамакс кий район |  |  |  |  |  |  |

Обеспеченность индивидуальными приборами учета составляет 73%.

2.4.4 Зона действия источников ресурса

В с. Верхние Услы уровень газификации домов составляет 99.9%.

2.4.5 Качество поставляемого ресурса

Природный газ, поставляемый с АГРС «Услы» имеет теплотворную способность Qн.р. = 7990 ккал/м3. Дизельное топливо должно иметь теплотворную способность не менее Qн.р. = 10180 ккал/кг, содержание серы до 3%.

2.4.6 Тарифы на услуги газоснабжения

Таблица 2.4.6.1 Тарифы на газоснабжение с. Верхние Услы

| № п/п | 2015 год | Единица измерения | Розничные цены на газ с учетом НДС на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Направление использования газа населением |  |  |
| 1 | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты | руб./м3 | 5,93 |
| 2 | Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения | руб./м3 | 5,93 |
| 3 | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового нагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения | руб./м3 | 5,53 |

2.4.7 Надежность работы системы газоснабжения

Газопроводы низкого давления после ГРП закольцовываются между собой соответственно, что создает надежную систему газоснабжения села Верхние Услы.

Размещение газопроводов выполняется в пределах поперечных профилей улиц. Прокладка — подземная из стальных или полиэтиленовых труб. Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой расположенной в колодцах.

Газораспределительная система характеризуется стабильной работой, аварийных участков газопроводов нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них. Своевременно производятся ремонтные работы, перекладываются новые сети.

Активная защита стальных газопроводов выполняется катодной поляризацией.

2.4.8 Технические и технологические проблемы в системе

Технических и технологических проблем в системе газоснабжения не выявлено.

2.4.9 Воздействие на окружающую среду

Газопровод является экологически чистым сооружением, ввод его в действие не оказывает существенного влияния на окружающую среду.

Опасными событиями, которые могут оказать влияние на безопасность людей, являются пожары и аварии на сетях газоснабжения. Локализация последствий аварий производится бригадой аварийно-диспетчерской службы.

2.5 Анализ существующего состояния системы в электроснабжении

2.5.1 Институциональная структура

Система договоров с потребителями: в соответствии с действующим законодательством организация ООО «БашРЭС» заключает с потребителями (физическими и юридическими лицами). Также возможно заключение договоров с собственниками помещений в многоквартирных домах в случаях и порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Порядок расчетов за коммунальные услуги: Расчеты по договорам с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляются напрямую на расчетный счет организации ВКХ. Расчеты с населением осуществляются следующими способами оплаты:

- через отделения Почты России;

- через отделения Сбербанка России.

2.5.2 Характеристика системы электроснабжения

Электроснабжение с. Верхние Услы осуществляется от ПС «Уразметово»Стерлитамакской РЭС Ишимбайских электросетей г. Стерлитамак. По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители основных объектов деревни относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

- удельный вес жилищного фонда, оборудованного централизованным электроснабжением – 100%;

- полезный отпуск электрической энергии – данные не представлены

Передача электроэнергии по территории поселка осуществляется по ВЛ-10(6)кВ. На территории села расположены 4 ТП:

1. ТП 1*160 кВ;

2. ТП 1*400 кВ;

3. ТП 1*160 кВ;

4. ТП 1*630+320кВ.

2.5.3 Балансы мощности ресурса. Доля поставки ресурса по приборам учета.

Прогноз потребности в электроэнергии в с. ВехниеУслы произведен на основе следующих параметров:

- прогноза роста численности постоянного населения к 2025 г. до уровня 1086 чел., на основании прогноза миграционного и естественного движения населения;

- норматива потребления электроэнергии населением при отсутствии приборов учета электроэнергии в соответствии с характеристиками жилой площади в месяц на одного человека, утвержденного постановлением правительства Республики Башкортостан.

Обеспеченность индивидуальными приборами учета составляет 100%.

2.5.4 Зона действия источников ресурса

Электрификация села Верхние Услы составляет 99,9 %.

2.5.5 Качество поставляемого ресурса

Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.

Основными проблемами в функционировании и развитии систем электроснабжения села являются:

- высокий износ сетей, трансформаторных подстанций;

- дефицит мощностей и инженерных сетей для обеспечения качественным ресурсом потребителей и подключения новых потребителей.

Значительный износ оборудования электросетевого комплекса с. Верхние Услы приводит к отключениям оборудования в сетях.

2.5.6 Тарифы на услуги электроснабжения

Таблица 2.4.6.1.- Тарифы на электроснабжение

с. Верхние Услы

| Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | с 1 января 2015 г – 31 июня 2015 г | с 1 июля 2015 г- 31 декабря 2015 г |
| --- | --- | --- | --- |
| Одноставочный тариф | руб./кВт*ч | 1,65 | 1,79 |
| Тариф, дифференцированный по двум зонам суток |
| Дневная зона | руб./кВт*ч | 1,80 | 2,04 |
| Ночная зона | руб./кВт*ч | 1,10 | 1,25 |

2.5.7 Надежность работы системы

Электрические сети находятся в удовлетворительном состоянии.

В целях обеспечения надежности электроснабжения предприятием составляются планы капитального ремонта сетей и оборудования.

В результате аварийных отключений недопоставок электроэнергии потребителям не произошло, так как присоединение потребителей к электрической сети осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ к надежности электроснабжения объектов соответствующих категорий.

Условия договоров по передаче электроэнергии и технологическим присоединениям к электрическим сетям регулируются Постановлениями Правительства РФ № 334 от 21.04.2009, № 861 от 27.12.2009, № 530 от 31.08.2006.

    - Технические и технологические проблемы в системе

- высокий износ существующих сетей ВЛ-0,4 кВ и оборудования, что приводит к частым аварийным отключениям и большим технологическим потерям электроэнергии;

- отсутствие автоматизированной системы управления уличным освещением.

2.5.9 Воздействие на окружающую среду

Т.к. в с. Верхние Услы отсутствуют собственные генерирующие источники электроэнергии, то вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации ограничивается воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов.

При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки).

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

- масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;

- аккумуляторные батареи;

- масляные кабели.

Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве необходимо соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

2.6 Анализ существующего состояния системы сбора и вывоза ТБО

2.6.1 Институциональная структура

Вопросы организации утилизации и переработки бытовых и промыш-ленных отходов находятся в ведении муниципального района Стерлитамакский район согласно Федеральному закону Российской Федерации от 6 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (глава 3, статья15, п.1.1).

Платежи потребителям услуг предъявляются непосредственно самой организацией, минуя управляющие организации, с бюджетными учреждениями и прочими потребителями заключаются прямые договора.

2.6.2 Характеристика системы сбора и вывоза ТБО

В селе Верхние Услы отсутствует контейнерный способ сбора и удаления твердых бытовых отходов. Существующая система сбор мешков с бытовыми отходами вручную с погрузкой в специализированный автотранспорт с целью вывоза на свалку. Сбор бытовых отходов производится 1 раз в неделю.

Сбор и удаление ТБО осуществляется спецавтохозяйством в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест.

Отходы образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых зданий промпредприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала.

Таблица 2.6.2.1 Нормы накопления ТБО для населения, объектов общественного назначения и торговых предприятий села Верхние Услы

| Объектобразованияотходов | Среднегодоваянорма накопленияотходов единицуизмерения,куб.м |
| --- | --- |
| Жилойфонд /благоустроенный/ (на1 человека) | 1,1 |
| Жилойфонд /неблагоустроенный/(на 1 человека) | 1,5 |
| Предприятияторговли |
| Продовольственнымитоварами(на 1 м2торговойплощади) | 1,50 |
| Промышленнымитоварами(на1м2торговойпло-щади) | 1,32 |
| Ларьки,палатки(на 1 м2торговойплощади) | 4,00 |
| Организации иучрежденияуправления,проектныеорганизации,кредитно-финансовыеучреждения и предприятиясвязи |
| Административныеучреждения (на 1 сотрудника) | 0,99 |
| Проектныеорганизации,офисы,конторы(на1со-трудника) | 0,99 |
| Банки(на1 сотрудника) | 0,99 |
| Отделениясвязи(на1 сотрудника) | 0,99 |
| Учрежденияздравоохранения |
| Поликлиники,амбулатории(на1 посещение) | 0,02 |
| Аптеки,аптечныекиоски(на 1 м2площади) | 0,30 |
| Учебно-образовательныеучреждения, в том числе дошкольного образования |
| Детскийсад (на 1 место) | 0,99 |
| Школа (на1учащегося) | 1,10 |

    - Баланс мощности ресурса

Захоронение ТБО производится на санкционированной свалке с обваловым ограждением площадью 0,8 Га, расположенной непосредственно за селом Верхние Услы.

Существующая санкционированная свалка в полном объеме обеспечивает село как в настоящее время, так и на расчетный срок.

    - Тарифы на услуги сбора и вывоза ТБО

Тариф для населения в 2015 году с НДС составляет – 119 руб с одного двора в месяц.

Тариф для прочих потребителей (предприятия, школы, садики и т.д) без НДС- 413,95 руб./ 1 м3.

    - Технические и технологические проблемы в системе

- отсутствуют технологические схемы эксплуатации свалок;

- не проводился мониторинг состояния окружающей среды в зоне объектов размещения отходов;

в системе обращения с отходами не уделено особое внимание опасным отходам, в т.ч. ртутьсодержащим (люминесцентные лампы, термометры, прочие приборы).

    - Воздействие на окружающую среду

Очистка территорий села Верхние Услы - одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и охрану окружающей среды. В Услинском сельском поселении действует Генеральная схема очистки территории населенных пунктов расположенных на территории района.

Генеральная схема определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки, их основные параметры и размещение, ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение технических средств.

Опасность для окружающей среды представляют ртутьсодержащие отходы, которые могут складироваться на свалке вместе с остальными отходами. Для решения данной проблемы необходима организация раздельного сбора отходов, организация сбора люминесцентных и энергосберегающих ламп, и ртутьсодержащих приборов. Также необходима организация сбора, транспортировки черного и цветного металлолома.

В целом для улучшения качества атмосферного воздуха генеральным планом поселка предложены следующие мероприятия:

- проведение работ по нормированию выбросов;

- контроль за соблюдением нормативов выбросов и ПДК.

# 3 Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки поселения.

Для создания завершенной композиции жилой зоны в существующих кварталах генеральным планом с. Верхние Услыпоселения  намечено строительство индивидуальных жилых домов. Для возможности размещения расчетного количества жителей села проектируемая жилая застройка представлена тремя типами домов: малоэтажная застройка секционного типа, и индивидуальная коттеджная застройка.

В таблице 3.1 приводится сводная таблица территории под строительство предусмотренная генеральным планом с. Верхние Услы в соответствии с принятым в проекте проектным решениями.

К концу расчетного срока жилой фонд составит 32580 м2.

Для нового строительства зарезервировано 9,2га на первую очередь, 21,7га на нарассчетный срок в восточном направлении от существующего села. Объемы нового строительства составят 1 очередь строительства 2300 м2, на рассчетный срок 6510 м2.

Проектом предлагается упорядочение застройки существующих жилых кварталов. К застройке предлагается упорядочение застройки существующих жилых кварталов. К застройке предлагается индивидуальные жилые дома с участками до 0,3га.

Модернизация и реконструкция существующих индивидуальных домов предполагается за счет владельцев; в общие объемы строительства убыль не включена.

Таблица 3.1.- Распределение объёмов жилищного

строительства по генеральному плану

| № | Тип застройки | Количество квартир, (домовладений), шт. | Общая площадь, м2 | Население, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | рассчетный срок | 1 очередь | рассчетный срок |  |
|  |  | сущ. | нов. стр. | всего | сущ. сохран | нов. стр | всего | сущ. | нов. стр. | всего | сущ. сохран | нов. стр | всего | сущ. | 1оч. | Расч. срок. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Малоэтажная индивидуальная с участками | 172 | 28 | 200 | 200 | 51 | 251 | 10954,5 | 2300 (4141 реконструкция) | 17395,5 | 17395,5 | 6510 (4345 реконструкция) | 28251,5 | 538 | 630 | 847 |
| 2 | Малоэтажная блокированная с участками | 32 | - | 32 | 32 | - | 32 | 2558,3 | - | 2558,3 | 2558,3 | - | 2558,3 | 99 | 99 | 99 |
| 3 | Многоквартирная секционная | 45 | - | 45 | 45 | - | 45 | 1771,2 | - | 1771,2 | 1771,2 | - | 1771,2 | 140 | 140 | 140 |
| Итого | 249 | 28 | 277 | 277 | 51 | 328 | 15284 | 6441 | 21725 | 21725 | 10855 | 32580 | 777 | 869 | 1086 |

В связи с ростом населения увеличиваются и перспективные нагрузки на системы коммунальной инфраструктуры.

Для обеспечения перспективного спроса на коммунальные услуги предусмотрены мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции головных объектов систем коммунальной инфраструктуры в том числе:

- строительство блочно-модульных котельных;

- строительство канализационных очистных сооружений  проектной мощностью 400 м3;

- строительство новых инженерно-коммуникационных сетей с целью обеспечения ресурсами перспективного баланса застройки;

- реконструкция существующих инженерных сетей.

Состав целевых показателей и индикаторов Программы определен таким образом, чтобы обеспечить:

- мониторинг значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации Программы;

- охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий;

- минимизацию количества показателей (индикаторов);

- наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов).

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

Целевые показатели Программы рассчитаны в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.

Мероприятия Программы определены для достижения следующих целей:

- обеспечение перспективного спроса на коммунальные услуги;

-повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры;

- повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.

В таблице 3.3. приведено обоснование целевых показателей развития системы теплоснабжения.

Таблица 3.3. - Обоснование целевых показателей развития

системы теплоснабженияс. Верхние Услы

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 2015 г. | 2025 г. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугами |
| 1.1 | Аварийность системы | ед/км | 0 | 0 | Проведение мероприятий по реконструкции тепловых сетей позволит обеспечить безаварийную работу системы теплоснабжения и снизить уровень потерь тепловой энергии при транспортировке потребителям |
| 1.2 | Продолжительность оказания услуг | час/день | 24 | 24 |  |
| 1.3 | Уровень потерь | % | 46 | 25 |  |
| 2 | Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |
| 2.1 | Обеспеченность приборами учета | % | 25,3 | 100 | Увеличение обеспеченности приборами учета тепловой энергии будет обусловлено вводом в эксплуатацию новых узлов учета тепловой энергии |
| 3 | Доступность услуг для потребителей |
| 3.1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % | 100 | 100 | Планируется сохранения высокого уровня доступности услуг по теплоснабжению для потребителей |

В таблице 3.4 приведено обоснование целевых показателей развития системы водоснабжения.

Таблица 3.4. Обоснование целевых показателей развития

системы водоснабженияс. Верхние Услы

| № | Наименование показателей | Единицы измерения | 2015 г. | 2025 г. | Обоснование |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |
| 1.1 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | 24 | 24 | Проведение мероприятий по реконструкции источников системы водоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы водоснабжения |  |
| 1.2 | Износ оборудования системы водоснабжения (сети) | % | 32 | 25 | Снижение износа системы водоснабжения и изношенных сетей связано с проведением мероприятий по реконструкции сетей водоснабжения |  |
| 1.3 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 77 | 30 |  |  |
| 1.4 | Уровень потерь | % | 7,6 | 5,0 | Уровень потерь будет снижаться в соответствии с заменой стальных сетей на полимерные |  |
| 2 | Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |
| 2.1. | Обеспеченность потребления товаров и услуг индивидуальных приборами учета | % | 100 | 100 | Повышение уровня обеспеченности приборами учета произойдет вследствие установки приборов учета у потребителей |  |
| 3 | Показатели качества предоставляемых услуг |  |
| 3.1. | Соответствие качества питьевой воды установленным требованиям | % | 83 | 100 | Качество питьевой воды улучшится за счет реконструкции водоочистных сооружений |  |
| 4 | Доступность товаров и услуг для потребителей |  |
| 4.1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованной коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 | По состоянию на 01.11.2014 г. все потребители обеспечены услугой централизованного водоснабжения |  |
| 4.2 | Удельное годовое водопотребление | тыс.м3/год | 138,29 | 140,19 | Снижение водопотребления связано с установкой приборов учета у потребителей |  |

В таблице 3.5 приведено обоснование целевых показателей развития системы водоотведения.

Таблица 3.5. Обоснование целевых показателейразвития

системы водоотведения с. Верхние Услы

| № | Наименование показателей | Единицы измерения | 2015 г. | 2025 г. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение и очистка сточных вод |
| 1 | Показатели качества поставляемых услуг |
| 1.1 | Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, % | % | 70 | 100 | Установление соответствия качества сточных вод установленным нормам произойдет в результате реконструкции канализационных очистных сооружений |
| 2 | Доступность услуги для потребителей |
| 2.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованной системе водоотведения | % | 100 | 100 | По состоянию на 01.11.2014 г. все потребители МКД обеспечены услугой централизованного водоотведения |
| 2.2. | Удельное водоотведение | м3/чел. | 71,44 | 64,55 | Снижение потребления услугой водоотведения связано со снижением водопотребления |

В таблице 3.6 приведено обоснование целевых показателей развития системы электроснабжения.

Таблица 3.6.  Обоснование целевых показателей развития

системы электроснабжения с. Верхние Услы

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 2015 г. | 2025 г. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |
| 1.1 | Аварийность системы | ед/км | 0 | 0 | Реализация мероприятий по реконструкции трансформаторного оборудования позволит обеспечить безаварийную работу системы электроснабжения, снизить износ трансформаторного оборудования |
| 1.2 | Продолжительность оказания услуг | час/сут | 24 | 24 |  |
| 1.3 | Износ трансформаторного оборудования | % | 70 | 25 |  |
| 2 | Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |
| 2.1 | Обеспеченность приборами учета | % | 100 | 100 | Планируется сохранение высокого уровня обеспеченности приборами учета |
| 3 | Доступность услуги для потребителей |
| 3.1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % | 100 | 100 | Планируется сохранение высокого уровня доступности услуг по централизованному электроснабжению |

В таблице 3.7 приведено обоснование целевых показателей развития системы газоснабжения.

Таблица 3.7. Обоснование целевых показателей  развития

системы газоснабженияс. Верхние Услы

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 2014 г. | 2024 г. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газоснабжение |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |
| 1.1 | Аварийность системы | ед/км | 0 | 0 | Проведение мероприятий по технической диагностике и реконструкции оборудования и сетей газоснабжения позволит обеспечить безаварийность работы системы газоснабжения |
| 1.2 | Продолжительность оказания услуг | час/сут | 24 | 24 |  |
| 2 | Доступность услуги для потребителей |
| 2.1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % | 100 | 100 | Планируется сохранение высокого уровня доступности услуги по централизованному газоснабжению |
| 3 | Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |
| 3.1 | Обеспеченность приборами учета | % | 72,3 | 100 | Планируется повышение уровня обеспеченности приборами учета газопотребления. |

В таблице 3.8 приведено обоснование целевых показателей развития системы утилизации ТБО.

Таблица 3.8. - Обоснование целевых показателей развития

системы утилизации ТБО с. Верхние Услы

| № | Наименование показателей | Единицы измерения | 2015 г. | 2025 г. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утилизация ТБО |
| 1 | Надежность и качество (бесперебойность) снабжения услугой |
| 1.1. | Продолжительность оказания услуг | Рейсов/нед | 2 | 2 | Соответствие качества утилизации ТБО установленным требованиям вырастет за организации раздельного сбора отходов, сбора люминесцентных и энергосберегающих ламп и ртутьсодержащих приборов, строительства объектов утилизации биологических отходов |
| 1.2. | Соответствие качества утилизации ТБО установленным требованиям, % | % | 30 | 100 |  |
| 2 | Показатели спроса на услуги по утилизации ТБО |
| 2.1. | Объем образования отходов | м3 |  |  | Объем образования отходов увеличится с ростом численности населения |

4 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

4.1 Перечень мероприятий в системе теплоснабжения

Теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий и секционной застройки на новых территориях проектом предусматривается от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающих на природном газе низкого давления.

Программа мероприятий по строительству, реконструкции, и модернизации коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения приведена в таблице 4.1.1.

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Краткое описание проекта | Цель проекта | Источник финансирования | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2025 гг. |
| 1 | Проект 1. Развитие (модернизация) источников тепловой энергии |  |  | Бюджет Республики Башкортостан, средства местного бюджета. | 20180,0 | 965,0 | 1149,0 | 2510,0 | 3010,0 | 3410,0 | 10120,0 |
| 1.1. | Проект строительства блочно-модульных котельных с. Верхние Услы | Проект | Разработка проекта для строительства блочных котельных и новых сетей теплоснабжения. | Бюджет Республики Башкортостан | 632,0 | 216,0 | 400,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 50,0 | 25,0 | 25,0 | - | - | - | - |
| 1.2 | Строительство 2-х контурных котельных в с. Верхние Услы Количество 3 шт. | Обеспечение теплоснабжением отдельно стоящих общественных зданий и секционной застройки на новых территориях | Обеспечение перспективной застройки и социально-культурных объектов тепловой энергией. | Бюджет Республики Башкортостан | 18000,0 | - | - | 2500,0 | 3000,0 | 3400,0 | 10100,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 50,0 | - | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 |
| 1.3 | Замена теплосетей, отработавших нормативный срок службы 200 п/м. | Снижение уровня износа тепловых сетей | Снижение уровня потерь тепловой энергии и теплоносителя | Бюджет Республики Башкортостан | 1400,0 | 700,0 | 700,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 48,0 | 24,0 | 24,0 | - | - | - | - |
| Итого, необходимый объем капитальных вложений: | 20180,0 | 965,0 | 1149,0 | 2510,0 | 3010,0 | 3410,0 | 10120,0 |
|  | Бюджет Республики Башкортостан: | 20032,0 | 916,0 | 1100,0 | 2500,0 | 3000,0 | 3400,0 | 10100,0 |
|  | Местный бюджет: | 148,0 | 49,0 | 49,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 |

Таблица 4.1.1План мероприятий по модернизации системы теплоснабжения с. Верхние Услы

4.2 Перечень мероприятий в системе водоснабжения

Дальнейшее использование существующих водозаборных скважин в черте д. Верхние Услы возможно в целях обеспечения поливочных нужд и хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Мощность существующего водозабора вполне достаточна для обеспечения нужд хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения на расчетный срок до 2025 года.

Также предусмотрено централизованное водоснабжение существующей и проектной малоэтажной застройки, закольцовкаскществующих тупиковых сетей с учетом планировки района и реконструкция 3,5км водопроводных сетей.

Программа мероприятий по строительству, реконструкции, и модернизации коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения приведена в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1 План мероприятий по модернизации системы водоснабжения с. Верхние Услы

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Краткое описание проекта | Цель проекта | Источник финансирования | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2025 гг. |
| 1 | Проект 1. Развитие сетей водоснабжения | Реконструкция системы водоотведения, строительство новых сетей | Повышения качества поставляемого ресурса, обеспечение перспективного спроса. | Бюджет Республики Башкортостан, средства местного бюджета. | 10774,5 | 160,0 | 2810,0 | 4066,5 | 1371,5 | 2366,5 | - |
| 1.1. | Реконструкция сетей водоснабжения протяженностью 3500 м | Проектирование и строительство водопровода позволит повысить надежность системы водоснабжения, обеспечить перспективный объем водопотребления | Повышение надежности водоснабжения, обеспечение перспективного объема водопотребления | Бюджет Республики Башкортостан | 6500,0 | - | 2500,0 | 2500,0 | 750,0 | 750,0 | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 500,0 | - | 100,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | - |
| 1.2 | Проект строительства системы водоснабжения села Верхние Услы | проект | Обеспечение перспективного спроса коммунального ресурса | Бюджет Республики Башкортостан | 350,0 | 150,0 | 200,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 20,0 | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - |
| 1.3 | Строительство водопровода Д- 100 ПЭ, в с. Верхние Услы протяженностью 2600 п/м | с. Васильевка. Врезка в существующую водопроводную сеть с. Васильевка | Обеспечение водой жителей с. Васильевка (свеклопункт) | Бюджет Республики Башкортостан | 3205,0 | - | - | 1400,0 | 405,0 | 1400,0 | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 199,5 | - | - | 66,5 | 66,5 | 66,5 | - |
| Итого, необходимый объем капитальных вложений: | 10774,5 | 160,0 | 2810,0 | 4066,5 | 1371,5 | 2366,5 | - |
|  | Бюджет Республики Башкортостан: | 1055,0 | 150,0 | 2700,0 | 3900,0 | 1155,0 | 2150,0 | - |
|  | Местный бюджет: | 719,5 | 10,0 | 110,0 | 166,5 | 206,5 | 206,5 | - |

4.3 Перечень мероприятий в системе водоотведения

На территории села предусматриваются самотечные коллекторы до проектируемой канализационной насосной станций, далее стоки по напорным коллекторам направляются на проектируемые очистные сооружения с дальнейшем сбросом очищенных стоков в р.Услы.

Проектом предусмотрены очистные сооружения полной биологической очистки пропускной способностью 400 м3/сут. Местоположение очистных сооружений принято на берегу р. Услы к югу от деревни.

На последующих стадиях проектирования необходимо произвести гидравлический расчет мощностей проектируемой канализационной насосной станций и проектируемых канализационных коллекторов.

Самотечные сети предусматриваются из двухслойных гофрированных полипропиленовых труб Wavin-X-Stream ТУ 2248-001-18803975-2007. Напорные сети- из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17 технических по ГОСТ 18599-2001 .

Программа мероприятий по строительству, реконструкции, и модернизации коммунальной инфраструктуры в части водоотведения приведена в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1План мероприятий по модернизации системы водоотведения с. Верхние Услы

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Краткое описание проекта | Цель проекта | Источник финансирования | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2025 гг. |
| 1 | Проект 1. Развитие сетей водоотведения | Реконструкция системы водоотведения, строительство новых сетей | Повышения качества поставляемого ресурса, обеспечение перспективного спроса. | Бюджет Республики Башкортостан, средства местного бюджета. | 16678,0 | 212,5 | 212,5 | - | - | 2770,0 | 13483,0 |
| 1.1 | Проект строительства очистных сооружений и канализационных сетей с. Верхние Услы | проект | Устройство канализационных сетей | Бюджет Республики Башкортостан | 400,0 | 200,0 | 200,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 25,0 | 12,5 | 12,5 | - | - | - | - |
| 1.2. | Строительство очистных сооружений в с. В. Услы Проектная мощность станции очистки 400 м3/сутки. | Строительство очистки сточных вод позволит снизить вредное воздействие сточных вод на окружающую среду | Повышение качества очистки сточных вод, снижение вредного воздействия на окружающую среду. | Бюджет Республики Башкортостан | 4500,0 | - | - | - | - | 1200,0 | 3300,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 200,0 | - | - | - | - | 50,0 | 150,0 |
| 1.3 | Строительство канализационных сетей Протяженностью 3,0 км, Dy 200-250 мм | Повышение надежности системы водоотведения, обеспечение новых потребителей коммунальным ресурсом | Повышение надежности системы водоотведения, обеспечение перспективного спроса с. Верхние Услы | Бюджет Республики Башкортостан | 11500,0 | - | - | - |  | 1500,0 | 10000,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 53,0 | - | - | - | - | 20,0 | 33,0 |
| Итого, необходимый объем капитальных вложений: | 16678,0 | 212,5 | 212,5 | - | - | 2770,0 | 13483,0 |
|  | Бюджет Республики Башкортостан: | 15400,0 | 200,0 | 200,0 |  |  | 2700,0 | 13300,0 |
|  | Местный бюджет: | 278,0 | 12,5 | 12,5 | - | - | 70,0 | 183,0 |

4.4 Перечень мероприятий в системе электроснабжения

Проектом предусматривается:

- строительство 1-й трансформаторной подстанции мощностью 160 кВА;

- строительство новых сетей электроснабжения протяженностью 1,4 км;

- замена АС проводов на провода марки СИП;

- реконструкция опор ЛЭП;

Программа мероприятий по строительству, реконструкции, и модернизации коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения приведена в таблице 4.4.1.

Таблица 4.4.1План мероприятий по модернизации системы электроснабжения с. Верхние Услы

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Краткое описание проекта | Цель проекта | Источник финансирования | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2025 гг. |
| 1 | Проект 1. Развитие сетей электроснабжения | Проектирование и строительство электрических сетей позволит повысить надежность системы электроснабжения | Повышение надежности системы электроснабжения, обеспечение перспективного спроса на услуги электроснабжения | Бюджет Республики Башкортостан, средства местного бюджета. | 16650,0 | 1325,0 | 2475,0 | 2725,0 | 1250,0 | 1295,0 | 7580,0 |
| 1.1. | Проектирование и строительство сетей электроснабжения протяженностью 1400 м. Замена ветхих опор ЛЭП. | Проектирование и строительство сетей электроснабжения позволит обеспечить новых потребителей услугами электроснабжения | Обеспечение новых потребителей услугами электроснабжения | Бюджет Республики Башкортостан | 8730,0 | - | - | - | - | 1250,0 | 7480,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 145,0 | - | - | - | - | 45,0 | 100,0 |
| 1.2. | Реконструкция сетей электроснабжения с заменой проводов марки АС на провода марки СИП Протяженностью 1800 м | Реконструкция электроснабжения с заменой проводов АС на провода СИП позволит снизить потери электрической энергии | Повышение энергоэффективности и надежности электроснабжения | Бюджет Республики Башкортостан | 7325,0 | 1300,0 | 2100,0 | 2700,0 | 1225,0 | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 100,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | - | - |
| 1.3 | Строительство КТП 160 кВа | Строительство КТП позволит обеспечить новых потребителей услугами по электроснабжению | Обеспечение новых потребителей услугами по электроснабжению и повышение надежности электроснабжения | Бюджет Республики Башкортостан | 330,0 | - | 330,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 20,0 | - | 20,0 | - | - | - | - |
| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Краткое описание проекта | Цель проекта | Источник финансирования | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2025 гг. |
| Итого, необходимый объем капитальных вложений: | 16650,0 | 1325,0 | 2475,0 | 2725,0 | 1250,0 | 1295,0 | 7580,0 |
|  | Бюджет Республики Башкортостан: | 16385,0 | 1300,0 | 2430,0 | 2700,0 | 1225,0 | 1250,0 | 7480,0 |
|  | Местный бюджет: | 265,0 | 25,0 | 45,0 | 25,0 | 25,0 | 45,0 | 100,0 |

4.5 Перечень мероприятий в системе газоснабжения

Исходя из планировочной структуры разделом проектируются газовые сети и газораспределительные подстанции.

Газопроводы низкого давления после ГРП закольцовываются между собой соответственно, что создает надежную систему газоснабжения поселка.

Размещение газопроводов выполняется в пределах поперечных профилей улиц. Прокладка — подземная из стальных или полиэтиленовых труб. Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой расположенной в колодцах.

Программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части системы газоснабжения приведена в таблице 4.5.1.

Таблица 4.5.1План мероприятий по модернизации системы газоснабжения с. Верхние Услы

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Краткое описание проекта | Цель проекта | Источник финансирования | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2025 гг. |
| 1 | Проект 1. Развитие сетей газоснабжения | Проектирование и строительство сетей газоснабжения позволит предусматривает подключение новых потребителей к системе | Повышение надежности системы электроснабжения, обеспечение перспективного спроса на услуги электроснабжения | Бюджет Республики Башкортостан, средства местного бюджета. | 2684,0 | - | - | 430,0 | 1127,0 | 1127,0 | - |
| 1.1. | Строительство газопровода низкого давления протяженностью 1500 м + Проект новых сетей газопровода | Строительство газопровода низкого давления полагает подключение всех абонентов к сетевому газоснабжению | Обеспечение общего баланса мощности ресурса потребителей перспективной застройки | Бюджет Республики Башкортостан | 2227,0 | - | - | - | 1113,5 | 1113,5 | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 27,0 | - | - | - | 13,5 | 13,5 | - |
| 1.2. | Строительство газораспределительного пункта + проект | Строительство ГРП для обеспечения потребителей качественного ресурса. | Бюджет Республики Башкортостан | 400,0 | - | - | 400,0 | - | - | - |
|  |  |  | Местный бюджет | 30,0 | - | - | 30,0 | - | - | - |
| Итого, необходимый объем капитальных вложений: | 2684,0 | - | - | 430,0 | 1127,0 | 1127,0 | - |
|  | Бюджет Республики Башкортостан: | 2627,0 | - | - | 400,0 | 1113,5 | 1113,5 | - |
|  | Местный бюджет: | 57,0 | - | - | 30,0 | 13,5 | 13,5 | - |

4.6 Перечень мероприятий в системе утилизации ТБО

Программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части утилизации (захоронения) ТБО приведена в таблице 4.6.1.

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Краткое описание проекта | Цель проекта | Источник финансирования | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2025 гг. |
| 1 | Проект 1. Ликвидация несанкционированных свалок на территории населенного пункта. | Очистка земель от несанкционированной свалки ТБО | Обеспечение положительной санитарно-эпидемиологической обстановки | Бюджет Республики Башкортостан, средства местного бюджета. | 1100,0 | 500,0 | 250,0 | 250,0 | - | - | - |
| 1.1. | Ликвидация несанкционированной свалки | Ликвидация несанкционированных свалок позволит улучшить условия окружающей среды, экологическую обстановку | Улучшение условий окружающей среды, экологической обстановки | Бюджет Республики Башкортостан | 480,0 | 480,0 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 20,0 | 20,0 | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Рекультивация земель после ликвидации несанкционированной свалки | Рекультивация земель позволит улучшить условия окружающей среды, экологическую обстановку и восстановить продуктивность земли | Улучшение условий окружающей среды, экологической обстановки и восстановление продуктивности земли | Бюджет Республики Башкортостан | 500,0 | - | 250,0 | 250,0 | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 100,0 | - | 50,0 | 50,0 | - | - | - |
| 2 | Итого, необходимый объем капитальных вложений: | 1100,0 | 500,0 | 300,0 | 300,0 | - | - | - |
|  | Бюджет Республики Башкортостан: | 980,0 | 480,0 | 250,0 | 250,0 | - | - | - |
|  | Местный бюджет: | 120,0 | 20,0 | 50,0 | 50,0 | - | - | - |

Таблица 4.6.1План мероприятий по модернизации системы сбора и вывоза ТБО села Верхние Услы

5 РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ДОСТУПНОСТИ

Анализ доступности коммунальных услуг для населения села Верхние Услы сельского поселения Услинский сельсовет был произведен на основе системы критериев, используемых для определения доступности для населения Стерлитамакского района. Согласно данной системе оценка доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального хозяйства включает в себя критерии, характеризующие:

- физическую доступность услуг;

- экономическую доступность услуг;

- достаточность и качество предоставления услуг.

Расчет критериев доступности платы за коммунальные услуги по данным на 01.01.2015 г. для населения села Верхние Услы сельского поселения Услинский сельсовет  производится с учетом следующих показателей:

- среднедушевой доход населения  муниципального образования Стерлитамакский район   на 01.04.2015 г., составляет 10 780 руб. в месяц на человека;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению водоотведению;

- тарифы на электрическую энергию, тепловую энергию, водоотведение, холодное водоснабжение , поставляемые  сельскому поселению Услинский сельсовет;

Расчет доли расходов на коммунальные услуги населения в совокупном доходе для 1 члена среднестатистической семьи, состоящей из 3-х человек, на перспективу до 2025 года представлен в таблице 5.1.

Произведенный расчет, выполненный исходя из установленных нормативов потребления коммунальных услуг и тарифов на коммунальные услуги, свидетельствует о соответствии доли расходов на оплату коммунальных услуг установленной максимальной норме.

| Таблица 5.1.- Расчет доли расходов на коммунальные услуги населения в совокупном доходе 1 человека |
| --- |
| № п/п | Показатели | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Плата за коммунальную услугу - холодное водоснабжение, руб./мес, | 86,00 | 87,03 | 88,08 | 89,13 | 90,20 | 91,29 | 92,38 | 93,49 | 94,61 | 95,75 | 96,90 |
| 1.1. | Средний темп роста, % | - | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 |
| 2 | Плата за коммунальную услугу - отопление, руб./мес | 471,90 | 484,17 | 496,76 | 509,67 | 525,47 | 541,76 | 558,56 | 575,87 | 593,73 | 612,13 | 631,11 |
| 2.1. | Средний темп роста, % | - | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 |
| 3 | Плата за электрическую энергию, руб./мес | 152,1 | 155,6 | 159,2 | 163,6 | 168,2 | 172,9 | 177,8 | 182,7 | 187,9 | 193,1 | 198,5 |
| 3.1. | Средний темп роста, % | - | 102,3 | 102,3 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 |
| 4 | Итого плата за коммунальные услуги руб./мес./чел. | 709,43 | 726,46 | 743,89 | 762,49 | 783,84 | 805,79 | 828,35 | 851,54 | 875,38 | 899,90 | 925,09 |
| 4.1. | Средний темп роста, % | - | 102,4 | 102,4 | 102,5 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 |
| 5 | Среднедушевой доход населения Стерлитамакского района, руб./мес. | 10780,00 | 11135,74 | 11503,22 | 11882,83 | 12274,96 | 12680,03 | 13098,47 | 13530,72 | 13977,24 | 14438,49 | 14914,96 |
| 5.1. | Темп роста, % | - | 103,3 | 103,3 | 103,3 | 103,3 | 103,3 | 103,3 | 103,3 | 103,3 | 103,3 | 103,3 |
| 6 | Доля расходов на уплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения без учета бюджетных субсидий, % | 6,78 | 6,52 | 6,47 | 6,42 | 6,39 | 6,35 | 6,32 | 6,29 | 6,26 | 6,23 | 6,20 |
| 7 | Максимально допустимая доля собственных расходов на оплату коммунальных услуг, % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

6 ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ НА ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Размер ежемесячной денежной компенсации (далее – ЕДК) для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг. Средний платеж за коммунальные услуги в Стерлитамакском районе равен 724,37 рублей, выплата ЕДК может составлять от 362,18 до 724,37 рублей. Согласно среднестатистическим данным в Стерлитамакском районе количество людей, получающих субсидии из бюджета равно 13,3%, что применительно к селу Верхние Услы составляет 102 человека. Расходы бюджетов всех уровней на субсидирование оплаты коммунальных услуг будут составлять от 37005 до 73885,74 рублей в месяц.